## Slide 1
CÔNG NGHỆ 6

## Slide 2
TIẾT 28
BÀI 12. NỒI CƠM ĐIỆN (T2)
CHƯƠNG IV. ĐỒ DÙNG ĐIỆN TRONG GIA ĐÌNH

## Slide 3: III. Lựa chọn và sử dụng 1.Lựa chọn
Gia đình bạn Hoa có bốn người: bố, mẹ, Hoa và em trai gần một tuổi. Em hãy giúp Hoa lựa chọn một chiếc nồi cơm điện phù hợp nhất với gia đình bạn ấy trong ba loại dưới đây và giải thích cho sự lựa chọn đó.
A. Nồi cơm điện có thông số: 220 V, 680 W, 2,0 L.
B. Nồi cơm điện có thông số: 220 V, 775 W, 1,8 L.
C. Nồi cơm điện có thông số: 220 V, 680 W, 1,0L

## Slide 4
Lựa chọn nồi cơm điện cần quan tâm đến dung tích, chức năng của nồi cơm điện sao cho phù hợp với điều kiện thực tế của gia đình.
Nồi cơm điện thường sử dụng điện áp là 220 V, công suất từ 500 – 1500 W, dung tích nồi từ 0,5-10 L.
III. Lựa chọn và sử dụng 1.Lựa chọn

## Slide 5: 2. Sử dụng
a) Những bước cơ bản khi sử dụng
- Chuẩn bị:
+ Vo gạo và điều chỉnh lượng nước vừa đủ
+ Lau khô mặt ngoài của nồi nấu bằng khăn mềm
+ Kiểm tra và làm sạch mặt của mâm nhiệt;
+ Đặt nồi nấu khít với mặt trong của thân nồi và đóng nắp.
- Nấu cơm:
+ Cắm điện và bật công tắc ở chế độ nấu.
+ Không mở nắp nồi để kiểm tra cơm khi đang nấu.
+ Rút phích điện ra khỏi ổ lấy điện khi đã nấu xong cơm và mang đi sử dụng.

## Slide 6
Đặt nồi cơm điện ở nơi khô ráo, thoáng mát.
Không dùng tay để che hoặc tiếp xúc với lỗ thông hơi của nồi cơm điện khi nồi đang nấu.
Không dùng các vật dụng cứng, nhọn chà sát, lau chùi bên trong nồi nấu.
Không nấu quá lượng gạo quy định.
b) Một số lưu ý khi sử dụng

## Slide 7: Luyện tập
Bài tập 1. Quan sát hình ảnh dưới đây
Em hãy chỉ ra những điểm có thể gây mất an toàn khi sử dụng nồi cơm điện?

## Slide 8: Vận dụng
Hãy tìm hiểu và cho biết thông tin về loại nồi cơm điện nhà em, hoặc nhà người thân của em đang sử dụng. Hãy quan sát việc sử dụng nồi cơm điện đó và cho biết việc sử dụng nồi cơm điện đã an toàn chưa

## Slide 9: Hướng dẫn về nhà
Học bài và làm bài tập trong sách bài tập Công nghệ
Xem trước “bài 13: Bếp hồng ngoại” để tiết sau học