## Slide 1
CHÀO MỪNG CÁC EM ĐẾN VỚI BÀI HỌC MÔN CÔNG NGHỆ!
...

## Slide 2
KHỞI ĐỘNG
Hình 4.1 thể hiện một số nội dung cơ bản của một bản vẽ lắp. Bản vẽ đó có những điểm khác biệt nào so với bản vẽ chi tiết?

## Slide 3
KHỞI ĐỘNG
Bản vẽ lắp có nhiều chi tiết và bảng liệt kê từng chi tiết, bản vẽ lắp không có yêu cầu kĩ thuật, không ghi đầy đủ kích thước.

## Slide 4
KHỞI ĐỘNG
Bản vẽ lắp của một sản phẩm là bản vẽ thể hiện hình dạng, cấu tạo của sản phẩm đó và vị trí tương quan giữa các chi tiết của sản phẩm.
Dùng làm tài liệu cho quá trình thiết kế, lắp ráp.

## Slide 5
BÀI 4. BẢN VẼ LẮP

## Slide 6
NỘI DUNG BÀI HỌC
01
Nội dung bản vẽ lắp
02
Đọc bản vẽ lắp

## Slide 7
I. Nội dung bản vẽ lắp
Thảo luận nhóm đôi, đọc thông tin mục I, Hình 4.2 SGK tr.24 và trả lời câu hỏi:
Bản vẽ lắp là gì?
Trình bày sơ đồ nội dung bản vẽ lắp.
Khái niệm:
Bản vẽ lắp là bản vẽ kĩ thuật thể hiện một sản phẩm gồm nhiều chi tiết lắp ráp tạo thành.

## Slide 8
I. Nội dung bản vẽ lắp
Sơ đồ nội dung bản vẽ lắp:
BẢN VẼ LẮP
Hình biểu diễn
Kích thước
Khung tên
Bảng kê

## Slide 9
I. Nội dung bản vẽ lắp
Đọc mục Thông tin bổ sung SGK tr.25 để biết về 2 loại mối ghép thông dụng để ghép các chi tiết với nhau tạo thành cụm chi tiết: ghép bằng đinh tán và ghép bằng bu lông, đai ốc.
Hình 4.3. Mối ghép đinh tán

## Slide 10
I. Nội dung bản vẽ lắp
Đọc mục Thông tin bổ sung SGK tr.25 để biết về 2 loại mối ghép thông dụng để ghép các chi tiết với nhau tạo thành cụm chi tiết: ghép bằng đinh tán và ghép bằng bu lông, đai ốc.

## Slide 11
II. Đọc bản vẽ lắp
Thảo luận theo nhóm, đọc nội dung mục II kết hợp quan sát Hình 4.6 SGK tr.25, 26 và trả lời câu hỏi:
Nêu trình tự đọc bản vẽ lắp.

## Slide 12
II. Đọc bản vẽ lắp
Trình tự đọc bản vẽ lắp:
Hình biểu diễn
Kích thước
Khung tên
Bảng kê
Phân tích chi tiết
Tổng hợp

## Slide 13
LUYỆN TẬP
Câu 1: Trong bản vẽ lắp thể hiện mấy nội dung?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
C. 4

## Slide 14
LUYỆN TẬP
Câu 2: Trình tự đọc bản vẽ lắp là
A. Khung tên, bảng kê, hình biểu diễn, kích thước, phân tích chi tiết, tổng hợp.
B. Khung tên, hình biểu diễn, bảng kê, kích thước, phân tích chi tiết, tổng hợp.
C. Khung tên, hình biểu diễn, bảng kê, phân tích chi tiết, kích thước, tổng hợp.
D. Hình biểu diễn, khung tên, bảng kê, phân tích chi tiết, kích thước, tổng hợp.
A. Khung tên, bảng kê, hình biểu diễn, kích thước, phân tích chi tiết, tổng hợp.

## Slide 15
LUYỆN TẬP
Câu 3: Mối ghép bằng ren là
A. Mối ghép tháo được, sử dụng để ghép hai hay nhiều chi tiết có chiều dày không lớn hơn nhau.
B. Mối ghép được sắp xếp xen kẽ, chồng lên nhau thành một dải.
C. Mối ghép không tháo được, sử dụng để ghép các chi tiết giống nhau, có kích thước bằng nhau.
D. Thường được dùng để ghép chi tiết dạng tấm.
A. Mối ghép tháo được, sử dụng để ghép hai hay nhiều chi tiết có chiều dày không lớn hơn nhau.

## Slide 16
LUYỆN TẬP
Câu 4: Tìm hiểu số lượng, vật liệu của một chi tiết trong bản vẽ lắp ở nội dung nào?
A. Khung tên
B. Bảng kê
C. Hình biểu diễn
D. Phân tích chi tiết
B. Bảng kê

## Slide 17
Câu 5: Đây là gì?
LUYỆN TẬP
A. Mối ghép bằng ren
B. Mối ghép bằng đinh tán
C. Mối ghép bằng
đai ốc
D. Mối ghép bằng chốt
D. Mối ghép bằng chốt

## Slide 18
Đọc bản vẽ lắp bộ giá đỡ (Hình 4.8) theo trình tự trên Bảng 4.1 (kẻ bảng theo mẫu Bảng 4.1 vào vở và ghi phần trả lời vào bảng).
...

## Slide 19
Trình tự đọc | Nội dung đọc | Kết quả đọc bản vẽ giá đỡ (Hình 4.8)
Bước 1. Khung tên | - Tên gọi sản phẩm - Tỉ lệ bản vẽ | - Bộ giá đỡ - Tỉ lệ: 1: 2
Bước 2. Bảng kê | - Tên gọi, số lượng của chi tiết. | - Giá đỡ (1) - Trục (2)
Bước 3. Hình biểu diễn | - Tên gọi các hình chiếu | - Hình chiếu đứng - Hình chiếu bằng - Hình chiếu cạnh
Bước 4. Kích thước | - Kích thước chung. - Kích thước lắp ghép giữa các chi tiết. - Kích thước xác định khoảng cách giữa các chi tiết. | - 186, 60, 60. - Kích thước lắp giữa chi tiết (1) và (2) là 20. - 156, 30.
Trình tự đọc | Nội dung đọc | Kết quả đọc bản vẽ giá đỡ (Hình 4.8)
Bước 1. Khung tên | - Tên gọi sản phẩm - Tỉ lệ bản vẽ | - Bộ giá đỡ - Tỉ lệ: 1: 2
Bước 2. Bảng kê | - Tên gọi, số lượng của chi tiết. | - Giá đỡ (1) - Trục (2)
Bước 3. Hình biểu diễn | - Tên gọi các hình chiếu | - Hình chiếu đứng - Hình chiếu bằng - Hình chiếu cạnh
Bước 4. Kích thước | - Kích thước chung. - Kích thước lắp ghép giữa các chi tiết. - Kích thước xác định khoảng cách giữa các chi tiết. | 

## Slide 20
Trình tự đọc | Nội dung đọc | Kết quả đọc bản vẽ giá đỡ (Hình 4.8)
Bước 5. Phân tích chi tiết | - Phân biệt ranh giới của từng chi tiết trên mỗi hình biểu diễn. | - Tô màu chi tiết như Hình 4.1 dưới đây để phân biệt ranh giới mỗi chi tiết.
Bước 6. Tổng hợp | - Trình tự tháo lắp các chi tiết. | - Tháo chi tiết: 1 - 2 - Lắp chi tiết: 1 – 2
Hình 4.1. Tô màu mỗi chi tiết

## Slide 21
VẬN DỤNG
Lựa chọn một sản phẩm đơn giản trong gia đình và cho biết sản phẩm đó được tạo bởi bao nhiêu chi tiết? Vai trò của từng chi tiết trong sản phẩm.

## Slide 22
01
02
03
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Ghi nhớ kiến thức đã học trong bài
Hoàn thành bài tập phần Vận dụng
Đọc trước bài mới Bài 5: Bản vẽ nhà

## Slide 23
CẢM ƠN CÁC EM ĐÃ
THEO DÕI BÀI GIẢNG HÔM NAY!