## Slide 1
CHÀO MỪNG CÁC EM
ĐẾN VỚI BÀI HỌC MỚI!

## Slide 2: KHỞI ĐỘNG
Quan sát hình bên và cho biết: Bộ phận nào được dùng để truyền và chuyển động từ bàn đạp đến bánh xe?

## Slide 3: KHỞI ĐỘNG
Bộ phận truyền chuyển động của xe đạp là: thanh kết nối và đĩa nơi xích được kết nối.

## Slide 4: BÀI 7: TRUYỀN VÀ BIẾN ĐỔI CHUYỂN ĐỘNG

## Slide 5: NỘI DUNG BÀI HỌC
01
02
Một số cơ cấu truyền chuyển động
Một số cơ cấu biến đổi chuyển động

## Slide 6: I.
MỘT SỐ CƠ CẤU TRUYỀN CHUYỂN ĐỘNG

## Slide 7
Truyền chuyển động là truyền và biến đổi tốc độ giữa các bộ phận của máy đặt xa nhau.
Một số cơ cấu truyền chuyển động
Truyền động ma sát
Truyền động ăn khớp

## Slide 8: 1. Truyền động ma sát
Thế nào là truyền động ma sát?
Truyền động ma sát là cơ cấu truyền chuyển động từ một vật (vật dẫn) tới một vật khác (vật bị dẫn) nhờ lực ma sát. Trong các bộ truyền động ma sát, phổ biến nhất là truyền động đai.

## Slide 9
a) Cấu tạo bộ truyền động đai
Quan sát Hình 7.2 và so sánh chiều quay của bánh dẫn và bánh bị dẫn trong hai trường hợp truyền động dây đai và truyền động dây đai chéo.

## Slide 10
Hai bánh quay cùng chiều
Hai bánh quay ngược chiều

## Slide 11
b) Nguyên lí làm việc
D1: đường kính của bánh dẫn 1
n1: tốc độ quay của bánh dẫn 1
D2: đường kính của bánh bị dẫn 2
n2: tốc độ quay của bánh bị dẫn 2
Tỉ số truyền i được xác định bởi công thức:

## Slide 12
b) Nguyên lí làm việc
i = 1: tốc độ quay của bánh dẫn và bánh bị dẫn bằng nhau
i > 1: bánh dẫn quay nhanh hơn bánh bị dẫn và ngược lại

## Slide 13
Luyện tập (SGK - tr.38)
Từ công thức tính tỉ số truyền trong truyền động đai, em có nhận xét gì về mối quan hệ giữa đường kính bánh đai và số vòng quay của chúng?
thì số vòng quay càng nhỏ
Đường kính bánh đai càng lớn

## Slide 14
Bộ truyền động đai được sử dụng trong nhiều loại máy khác nhau:
Máy khâu
Máy tiện
c) Ứng dụng

## Slide 15
Máy kéo
Ô tô

## Slide 16
Mở rộng
Để truyền được chuyển động, dây đai cần được mắc căng trên hai bánh đai
Chất liệu: da thuộc, vải dệt nhiều lớp hoặc vải đúc với cao su

## Slide 17: 2. Truyền động ăn khớp
Thế nào là truyền động ăn khớp?
Truyền động ăn khớp là cơ cấu truyền chuyển động từ vật dẫn tới vật bị dẫn qua các cơ cấu ăn khớp.
Truyền động xích là truyền động phổ biến của truyền động ăn khớp.

## Slide 18
a) Cấu tạo
Quan sát Hình 7.3 và mô tả cấu tạo của truyền động bánh răng; truyền động xích.

## Slide 19
Cấu tạo của truyền động bánh răng
Bánh dẫn
Bánh bị dẫn

## Slide 20
Cấu tạo của truyền động xích
Đĩa dẫn
Đĩa bị dẫn
Xích

## Slide 21
b) Nguyên lí làm việc
Z1: số răng của bánh dẫn hoặc đĩa dẫn 1
n1: tốc độ quay (vòng/ phút)
Tỉ số truyền i được xác định bởi công thức:
Z2: số răng của bánh dẫn hoặc đĩa dẫn 2
n2: tốc độ quay (vòng/ phút)
Bánh răng hoặc đĩa xích nào có số răng ít hơn thì sẽ quay nhanh hơn.

## Slide 22
Chiều quay của bánh bị dẫn ngược chiều với bánh dẫn.
Chiều quay của đĩa bị dẫn cùng chiều với đĩa dẫn.

## Slide 23
Mở rộng
Muốn truyền chuyển động giữa các trục cách xa nhau, có thể dùng bộ truyền động xích hoặc dùng nhiều cặp bánh răng kế tiếp nhau.

## Slide 24
Dùng để truyền chuyển động quay giữa các trục song song hoặc vuông góc nhau:
Đồng hồ
Hộp số xe máy
c) Ứng dụng

## Slide 25
Dùng để truyền chuyển động quay giữa hai trục cách xa nhau:
Xích xe nâng
Xích xe máy
Xích xe đạp
c) Ứng dụng

## Slide 26: II.
MỘT SỐ CƠ CẤU BIẾN ĐỔI CHUYỂN ĐỘNG

## Slide 27
Biến đổi chuyển động là từ một chuyển động ban đầu biến đổi thành các dạng chuyển động khác.
Một số cơ cấu biến đổi chuyển động bao gồm:
01
Cơ cấu tay quay con trượt
02
Cơ cấu tay quay thanh lắc

## Slide 28: 1. Cơ cấu tay quay thanh trượt
Cơ cấu tay quay con trượt biến chuyển động quay thành chuyển động tịnh tiến và ngược lại.
Chuyển động quay
Chuyển động tịnh tiến

## Slide 29
a) Cấu tạo
Cơ cấu tay quay thanh trượt gồm 4 bộ phận chính:
Tay quay
Thanh truyền
Con trượt
Giá đỡ
Giá đỡ

## Slide 30
Các bộ phận trong Hình 7.4a tương ứng với bộ phận nào trong mô hình xi lanh, pít tông ở Hình 7.4b?
Hình 7.4a. Mô hình tay quay con trượt
Hình 7.4b. Mô hình xi lanh pít tông

## Slide 31
Hình 7.4a. Mô hình tay quay con trượt
Hình 7.4b. Mô hình xi lanh pít tông
Tay quay - trục khuỷu
Thanh truyền - thanh truyền
Con trượt - pít tông
Giá đỡ - xi lanh

## Slide 32
Con trượt và giá đỡ được nối ghép với nhau bằng khớp tịnh tiến
Các chi tiết còn lại được nối ghép với nhau bằng khớp quay

## Slide 33
b) Nguyên lí làm việc
Khi tay quay (1) quay quanh trục A, đầu B của thanh truyền chuyển động tròn, làm cho con trượt (3) chuyển động tịnh tiến qua lại trên giá đỡ (4).
Nhờ đó, chuyển động tròn của tay quay được biến thành chuyển động tịnh tiến qua lại của con trượt.

## Slide 34
c) Ứng dụng
Dùng ở các máy khâu đạp chân, máy cưa gỗ, máy hơi nước, các máy có động cơ đốt trong,...
Động cơ đốt trong
Máy hơi nước

## Slide 35
Kết nối năng lực
Em hãy tìm hiểu thực tế để cho biết ngoài tay quay con trượt còn có cơ cấu nào cũng biến đổi chuyển động quay thành chuyển động tịnh tiến và ngược lại.
Chuyển động tịnh tiến của đai ốc biến đổi thành chuyển động quay của vít
Chuyển động quay của bánh răng biến đổi thành chuyển động tịnh tiến của thanh răng

## Slide 36: 2. Cơ cấu tay quay thanh lắc
Cơ cấu tay quay thanh lắc biến chuyển động quay thành chuyển động lắc và ngược lại.
Chuyển động lắc
Chuyển động quay

## Slide 37
a) Cấu tạo
AD: Giá đỡ
Em hãy chỉ ra các bộ phận của tay quay thanh lắc.
Hình 7.5a. Cấu tạo của tay quay thanh lắc
BC: Thanh truyền
AB: Tay quay
CD: Thanh lắc

## Slide 38
Các bộ phận trong Hình 7.5a tương ứng với bộ phận nào trong cơ cấu ở Hình 7.5b?
Hình 7.5a. Mô hình tay quay con lắc
Hình 7.5b. Mô hình máy khâu đạp chân

## Slide 39
Hình 7.5a. Mô hình tay quay con lắc
Hình 7.5b. Mô hình máy khâu đạp chân
Tay quay - bàn đạp
Thanh truyền - thanh truyền
Thanh lắc - vô lăng dẫn

## Slide 40
Trong cơ cấu tay quay thanh lắc, các chi tiết đều được nối ghép với nhau bằng khớp quay.
Mở rộng

## Slide 41
Khi tay quay AB quay đều quanh trục A, thông qua thanh truyền BC, làm thanh lắc CD lắc qua lắc lại quanh trục D một góc xác định.
b) Nguyên lí làm việc
c) Ứng dụng
Cơ cấu tay quay con lắc được ứng ở: máy dệt, máy khâu đạp chân, xe tự đẩy,...

## Slide 42
THÁO LẮP VÀ TÍNH TỈ SỐ TRUYỀN CỦA MỘT SỐ BỘ TRUYỀN VÀ BIẾN ĐỔI CHUYỂN ĐỘNG
THỰC HÀNH

## Slide 43
1. Chuẩn bị: Bộ mô hình truyền và biến đổi chuyển động:

## Slide 44: 2. Nội dung và trình tự thực hành
Bước 1: Đo đường kính bánh đai, đếm số răng của các bánh răng.
Bước 2: Lắp ráp các bộ truyền và biến đổi chuyển động theo trình tự các bước trong SGK.
Bước 3: Kiểm tra tỉ số truyền và ghi kết quả vào vở.
Thông số | Bánh dẫn | Bánh bị dẫn | Tỉ số truyền lí thuyết | Tỉ số truyền thực tế
Đường kính bánh đai | D1 = ? | D2 = ? | i = ? | i = ?
Số răng của cặp bánh răng | Z1 = ? | Z2 = ? | i = ? | i = ?

## Slide 45
TRÒ CHƠI TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Cấu tạo của cơ cấu tay quay - thanh lắc không có
bộ phận nào?
A. Con trượt
B. Thanh truyền
C. Tay quay
D. Giá đỡ

## Slide 46
Câu 2: Dây đai có thể được làm bằng chất liệu gì?
D. Tất cả đáp án trên
A. Da thuộc
B. Vải dệt nhiều lớp
C. Vải đúc với cao su

## Slide 47
Câu 2: Đĩa xích của xe đạp có 50 răng, đĩa líp có 20 răng. Tính tỉ số truyền i?
B. 2,5
A. 2
C. 0,4
D. 1,5

## Slide 48
Câu 4: Để truyền chuyển động quay giữa các trục song song hoặc vuông góc với nhau người ta thường sử dụng:
C. Bộ truyền động bánh răng
A. Bộ truyền động xích
B. Bộ truyền động đai
D. Tất cả đáp án trên

## Slide 49
Câu 5: Một bộ truyền động đai có tốc độ quay của bánh dẫn là 60 vòng/phút, tốc độ quay của bánh bị dẫn là 40 vòng/phút. Tính tỉ số truyền i.
B. 1,5
A. 2
C. 0,4
D. 2,5

## Slide 50: VẬN DỤNG
Em hãy tìm hiểu một vài ứng dụng của các cơ cấu truyền và biến đổi chuyển động trong các máy móc, thiết bị là sản phẩm cơ khí được sử dụng tại địa phương, trong gia đình.

## Slide 51: HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Ôn tập kiến thức đã học
01
Hoàn thành bài tập Vận dụng
02
Chuẩn bị bài sau - Bài 8: Gia công cơ khí bằng tay
03

## Slide 52: BÀI HỌC KẾT THÚC, TẠM BIỆT VÀ HẸN GẶP LẠI!