## Slide 1
CHÀO MỪNG CÁC EM
ĐẾN VỚI TIẾT HỌC HÔM NAY!

## Slide 2
KHỞI ĐỘNG
Quan sát Hình 8.1 và cho biết trong hình có thể sử dụng những dụng cụ nào để làm ra chìa khóa (b) từ phôi (a)?
Dũa
Đục
Cưa

## Slide 3
BÀI 8: GIA CÔNG CƠ KHÍ BẰNG TAY

## Slide 4
Dụng cụ gia công cơ khí cầm tay
01
Một số phương pháp gia công cơ khí bằng tay
02
NỘI DUNG BÀI HỌC
Dụng cụ gia công
Dụng cụ đo và kiểm tra
Vạch dấu
Cắt kim loại bằng cưa tay
Đục kim loại
Dũa kim loại

## Slide 5
I.
DỤNG CỤ GIA CÔNG CƠ KHÍ CẦM TAY

## Slide 6
1. Dụng cụ gia công
Quan sát Hình 8.2, nêu tên gọi và công dụng của các dụng cụ gia công trong hình.

## Slide 7
Dũa - làm phẳng bề mặt
Đục - chặt phôi (nhỏ)
Kìm - cắt, bẻ, giữ vật liệu
Cưa - cắt phôi và tạo rãnh
Mũi vạch - tách vật liệu
Mũi đột - dùng để lưu lại các vết đã vạch lên chi tiết bền vững.
Búa - gia công lực

## Slide 8
2. Dụng cụ đo và kiểm tra
Được chế tạo bằng thép hợp kim, ít giãn nở nhiệt và không gỉ.
Có chiều dày từ 0,9mm đến 1,5mm, chiều rộng từ 10 đến 25mm, chiều dài từ 150 đến 1000mm.
Các vạch trên thước cách nhau 1mm.
a) Thước lá
Thước lá

## Slide 9
Để đo độ dài các chi tiết có kích thước lớn hơn 1000mm, người ta thường dùng thước nào?
Thước cuộn
Có loại dài 3,0 m; 5,0 m hoặc dài hơn.

## Slide 10
b) Thước cặp
Thước cặp đồng hồ kim
Thước cặp đồng hồ điện tử
Được chế tạo bằng hợp kim không gỉ, có độ chính xác cao (từ 0,1 đến 0,02mm).

## Slide 11
Quan sát Hình 8.4 và nêu cấu tạo của thước cặp.
Thảo luận cặp đôi

## Slide 12
MỞ RỘNG: Các thao tác đo và đọc trị số thước cặp
a) Thao tác đo kích thước bằng thước cặp
b) Đọc trị số đo của thước cặp

## Slide 13
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG CƠ KHÍ BẰNG TAY
II.

## Slide 14
1. Vạch dấu
a) Khái niệm
Vạch dấu: là xác định ranh giới giữa các chi tiết cần gia công với phần lượng dư hoặc xác định vị trí tương quan các bề mặt.

## Slide 15
b) Kĩ thuật vạch dấu
Chuẩn bị phôi và dụng cụ cần thiết
Bôi phấn màu lên bề mặt của phôi
Dùng dụng cụ đo và mũi vạch, mũi đột để lấy dấu lên phôi

## Slide 16
Nếu vạch dấu sai, sản phẩm gia công sẽ như thế nào?
Vạch dấu sai dẫn đến sai số, sai tỉ lệ, sản phẩm gia công sẽ bị hỏng.

## Slide 17
c) An toàn khi vạch dấu
Dựa vào thông tin SGK, nêu các biện pháp an toàn khi vạch dấu.
01
Không dùng búa có cán bị nứt
02
Vật cần vạch dấu được cố định chắc chắn
03
Cầm mũi đột, búa chắc chắn, đánh búa đúng vào đầu mũi đột

## Slide 18
Cắt kim loại bằng cưa tay là một dạng gia công thô, dùng lực tác động làm cho lưỡi cưa chuyển động qua lại để cắt vật liệu.
2. Cắt kim loại bằng cưa tay
a) Khái niệm

## Slide 19
b) Kĩ thuật cưa
Thảo luận cặp đôi
Quan sát Hình 8.7 SGK trang 47 và cho biết: Kĩ thuật cắt kim loại bằng cưa tay gồm mấy bước?

## Slide 20
Chuẩn bị
Lắp lưỡi cưa vào khung cưa sao cho các răng của lưỡi cưa hướng ra khỏi cán cưa.
Lấy dấu trên phôi cần cưa.
Chọn ê tô theo tầm vóc của người và gá chặt phôi lên ê tô.

## Slide 21
Tư thế đứng
Đứng thẳng, thoải mái, khối lượng cơ thể phân bố đều lên hai chân.
Cầm cưa
Tay thuận nắm cán cưa. Tay còn lại nắm đầu kia của khung cửa.

## Slide 22
Thao tác cưa
Kết hợp 2 tay và cơ thể để đẩy và kéo cưa.
Khi đẩy thì ấn lưỡi cưa và đẩy chậm để tạo lực cắt, khi kéo cưa về, tay thuận rút cưa về nhanh hơn lúc đẩy, tay còn lại không ấn.
Quá trình lặp đi lặp lại cho đến khi kết thúc.

## Slide 23
Video mô tả thao tác cưa kim loại

## Slide 24
c) An toàn khi cưa
Để quá trình cưa được an toàn, ta cần thực hiện những quy định nào?
Sử dụng bảo hộ an toàn lao động khi cưa.
Kẹp chặt phôi.
Lưỡi cưa căng vừa phải, dùng cưa đảm bảo kĩ thuật.
Khi cưa gần đứt phải đẩy cưa nhẹ hơn, đỡ vật để tránh rơi vào chân.
Không dùng tay gạt mạt cưa hoặc thổi vào mạch cưa vì mạt cưa dễ bắn vào mắt.

## Slide 25
Để nâng cao năng suất và giảm bớt sức lao động, hiện nay người ta sử dụng máy cắt cầm tay, máy cắt bàn có lưỡi cắt bằng đá mài hoặc lưỡi cắt hợp kim,...
MỞ RỘNG

## Slide 26
a) Khái niệm
3. Đục kim loại
Đục kim loại là bước gia công thô, thường được sử dụng khi lượng dư gia công lớn hơn 0,5mm.

## Slide 27
b) Cấu tạo của đục
Cấu tạo chung gồm 3 phần:
Đầu đục
Thân đục
Lưỡi cắt
Đục được làm bằng thép có độ cứng cao, lưỡi cắt của đục có thể thẳng hoặc cong.

## Slide 28
Quan sát Hình 8.9 SGK trang 48, hãy mô tả cách cầm đục và búa?

## Slide 29
c) Kĩ thuật đục
Cách cầm đục:
Vị trí tay cầm cách đầu tròn của đục 20 - 30 mm.
Chụm tay cầm/giữ đục bằng ngón cái cùng ba ngón (ngón giữa, ngón áp út, ngón út) trong khi đó ngón cái cầm hờ.
Cách cầm búa:
Vị trí cầm cách đầu cán búa 20 - 30 mm.
Cầm búa theo cách nắm lòng bàn tay: giữ búa bằng ngón cái và 4 ngón còn lại.
Tay thuận cầm búa, tay còn lại cầm đục.

## Slide 30
Tư thế đục:
Nên chọn vị trí đứng sao cho lực đánh vuông góc với má kẹp ê tô.

## Slide 31
Đánh búa:
Bắt đầu đục: Để lưỡi đục sát vào mép phôi, cách mặt trên của vật từ 0,5 đến 1mm. Đánh búa nhẹ nhàng để cho đục bám vào vật khoảng 0,5 mm. Nâng đục cho đục nghiệng so với mặt phẳng nằm ngang một góc 30 - 35o. Sau đó đánh búa mạnh và đều.
Khi chặt đứt, cần đục vuông góc với mặt phẳng nằm ngang.
Kết thúc đục: Khi đục gần đứt phải giảm dần lực đánh búa.

## Slide 32
Video mô tả cách cầm búa và đục

## Slide 33
d) An toàn khi đục
Sử dụng bảo hộ an toàn lao động
1
Dùng búa và đục đảm bảo kĩ thuật
2
Phải có lưới chắn phoi ở phía đối diện người đục
4
Nêu các quy định an toàn khi đục kim loại.
Kẹp chặt phôi vào ê tô
3
Cầm đục, búa chắc chắn, đánh búa đúng đầu đục
5

## Slide 34
4. Dũa kim loại
a) Khái niệm
Dũa để làm mòn chi tiết đến kích thước mong muốn hoặc dũa dùng để tạo độ nhẵn, phẳng trên các bề mặt nhỏ. Tùy theo các bề mặt cần gia công mà chọn các loại dũa phù hợp.

## Slide 35
Trong Hình 8.11 mô tả bao nhiêu loại dũa, đó là những loại nào?
Hình 8.11. Các loại dũa

## Slide 36
Dũa tròn
Dũa dẹt
Dũa tam giác
Dũa vuông
Dũa bán nguyệt

## Slide 37
b) Kĩ thuật dũa
Thảo luận nhóm
Quan sát Hình 8.12 và mô tả cách cầm dũa và thao tác dũa.

## Slide 38
Cầm dũa: Tay thuận nắm cán dũa hơi ngửa lòng bàn tay, tay còn lại đặt úp hẳn lên đầu dũa.
Thao tác dũa: Khi dũa phải thực hiện hai chuyển động: một là đẩy dũa tạo lực cắt; hai là khi kéo dũa về không cần cắt, kéo nhanh và nhẹ nhàng.

## Slide 39
Tư thế dũa: Tư thế dũa và vị trí chân được mô tả như Hình 8.13
Hình 8.13. Tư thế dũa và vị trí chân

## Slide 40
Video mô tả tư thế và cách cầm dũa

## Slide 41
Trong quá trình dũa mà không giữ được thăng bằng thì bề mặt dũa sẽ như thế nào?
Bề mặt dũa sẽ không bằng phẳng

## Slide 42
c) An toàn khi dũa
Tóm tắt những quy định về an toàn khi dũa.
Sử dụng bảo hộ an toàn lao động khi dũa
Bàn nguội phải chắc chắn, phôi dũa phải được kẹp đủ chặt
Sử dụng dũa đảm bảo yêu cầu kĩ thuật
Không dùng miệng thổi phoi, tránh phoi bắn vào mắt

## Slide 43
BÍ ẨN
BÍ ẨN
MẢNH GHÉP
MẢNH GHÉP

## Slide 44
BẮT ĐẦU
Lựa chọn mảnh ghép để trả lời câu hỏi tương ứng. Nếu trả lời đúng câu hỏi, mảnh ghép sẽ được mở khóa!!!
YÊU CẦU

## Slide 45
ĐÁP ÁN
CƯA
Câu hỏi: Hình ảnh bên mô tả phương pháp gia công cơ khí nào?
Notes: Chọn các mảnh ghép để mở câu hỏi. Sau khi trả lời hết 4 câu hỏi, bấm "Đáp án" để hiển thị kết quả. Bấm mũi tên góc phải màn hình để đến slide "Luỵên tập"

## Slide 46
Câu hỏi 1: Đâu không phải là dụng cụ đo góc?
A. Ê ke góc
B. Ê ke vuông
D. Thước đo góc vạn năng
C. Com-pa
Notes: Bấm vào các đáp án để hiển thị kết quả.

## Slide 47
Câu hỏi 2:
Khi cầm đục, cần để đầu đục cách ngón tay trỏ một khoảng bao nhiêu?
A. 20 - 30 cm
B. 20 - 30 mm
D. Bất kì vị trí nào
C. 10 - 20 mm
Notes: Bấm vào các đáp án để hiển thị kết quả.

## Slide 48
Câu hỏi 3:
Dụng cụ nào dùng để tạo độ nhẵn, phẳng trên bề mặt vật liệu?
A. Dũa
B. Đục
D. Vạch dấu
C. Cưa
Notes: Bấm vào các đáp án để hiển thị kết quả.

## Slide 49
Câu hỏi 4:
Để đo kích thước các đường kính trong, đường kính ngoài, chiều sâu lỗ, em sẽ dùng dụng cụ nào?
A. Thước lá
B. Thước cuộn
D. Thước cặp
C. Ê ke
Notes: Bấm vào các đáp án để hiển thị kết quả.

## Slide 50
ĐÁP ÁN SAI !!
MẢNH GHÉP
Notes: Bấm vào "Mảnh ghép" để quay trở lại slide mảnh ghép

## Slide 51
CHÍNH XÁC!!
MẢNH GHÉP
ĐÁP ÁN : A
Notes: Bấm vào "Mảnh ghép" để quay trở lại slide mảnh ghép

## Slide 52
CHÍNH XÁC!!
MẢNH GHÉP
ĐÁP ÁN : B
Notes: Bấm vào "Mảnh ghép" để quay trở lại slide mảnh ghép

## Slide 53
CHÍNH XÁC!!
MẢNH GHÉP
ĐÁP ÁN : C
Notes: Bấm vào "Mảnh ghép" để quay trở lại slide mảnh ghép

## Slide 54
CHÍNH XÁC!!
ĐÁP ÁN : D
MẢNH GHÉP
Notes: Bấm vào "Mảnh ghép" để quay trở lại slide mảnh ghép

## Slide 55
VẬN DỤNG
Chọn và sử dụng các dụng cụ cầm tay để gia công một số sản phẩm trong gia đình như: mắc treo quần áo, móc treo dao, thớt, giá để bút,...

## Slide 56
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
01
Ôn tập kiến thức đã học
02
Hoàn thành bài tập vận dụng
03
Chuẩn bị bài sau - Bài 9: Ngành nghề trong lĩnh vực cơ khí

## Slide 57
CẢM ƠN CÁC EM ĐÃ CHÚ Ý LẮNG NGHE BÀI GIẢNG!