## Slide 1
BÀI 20. HỢP KIM SẮT

## Slide 2
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu hỏi: Nêu tính chất hoá học của sắt? Viết PTHH minh hoạ cho mỗi tính chất?
Câu hỏi : Từ sắt và các hoá chất cần thiết, hãy viết các phương trình hoá học để thu được các oxit riêng biệt : Fe2O3; Fe3O4 và ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có) ?
Tác dụng với phi kim:
-Tác dụng với dung dịch axit :
Fe + 2HCl  FeCl2 + H2
Tác dụng với dung dịch muối :
Fe + CuSO4  FeSO4 + Cu
2O2
Fe FeCl3 Fe(OH)3 Fe2O3
Cl2
NaOH
t0
3Fe + Fe3O4
3Fe + 2O2 Fe3O4

## Slide 3
Bài 20: HỢP KIM SẮT: GANG, THÉP

## Slide 4
Hợp kim là chất rắn thu được sau khi làm nguội hỗn hợp nóng chảy của nhiều kim loại khác nhau hoặc của kim loại và phi kim .
Hợp kim là gì? Hợp kim của sắt có nhiều ứng dụng nhất là những loại hợp kim nào?
HỢP KIM SẮT: GANG, THÉP
I. HỢP KIM CỦA SẮT:

## Slide 5
HỢP KIM SẮT: GANG, THÉP
I. HỢP KIM CỦA SẮT:
Gang là hợp kim của sắt với cacbon và một số nguyên tố khác (Mn, S, Si,…). Trong đó hàm lượng Cacbon chiếm từ 2-5% .
*Đặc điểm:
Gang cứng và giòn.
Gang là gì?
Gang có đặc điểm gì?
1. Gang là gì?
2-5%
Quan sát ảnh một số ứng dụng của gang?

## Slide 6
ỨNG DỤNG CỦA GANG
Vỏ máy bơm
Đường ống nước
Chi tiết máy
Van nước

## Slide 7
Chảo gang
ỨNG DỤNG CỦA GANG
Nồi gang
Bếp gas công ngiệp

## Slide 8
HỢP KIM SẮT: GANG, THÉP
I. HỢP KIM CỦA SẮT:
Gang là hợp kim của sắt với cacbon và một số nguyên tố khác (Mn, S, Si,…). Trong đó hàm lượng Cacbon chiếm từ 2-5% .
*Đặc điểm:
Gang cứng và giòn.
* Ứng dụng:
Nêu các ứng dụng của gang?
1. Gang là gì?
Dùng để luyện thép, đúc các chi tiết máy …

## Slide 9
HỢP KIM SẮT: GANG, THÉP
I. HỢP KIM CỦA SẮT:
1. Gang là gì?
2. Thép là gì?
Thép là gì?
Thép có đặc điểm gì?
< 2%
Thép là hợp kim của sắt với cacbon và một số nguyên tố khác (Mn, S, Si,…). Trong đó hàm lượng Cacbon chiếm dưới 2% .
*Đặc điểm:
Thép cứng, đàn hồi, ít bị ăn mòn, …

## Slide 10
ỨNG DỤNG CỦA THÉP
Cầu vượt
Nhà ở
Cầu Tràng Tiền
Tháp Eiffel

## Slide 11
ỨNG DỤNG CỦA THÉP
Dụng cụ lao động
Dao
Bình gas
Cổng

## Slide 12
ỨNG DỤNG CỦA THÉP - INOX

## Slide 13
HỢP KIM SẮT: GANG, THÉP
I. HỢP KIM CỦA SẮT:
1. Gang là gì?
2. Thép là gì?
Thép có ứng dụng gì?
Thép là hợp kim của sắt với cacbon và một số nguyên tố khác (Mn, S, Si,…). Trong đó hàm lượng Cacbon chiếm dưới 2% .
* Đặc điểm:
Thép cứng, đàn hồi, ít bị ăn mòn, …
* Ứng dụng:
- Dùng để chế tạo các chi tiết máy, vật dụng, dụng cụ lao động,…
- Dùng làm vật liệu xây dựng, chế tạo phương tiện giao thông, vận tải,…

## Slide 14
Thành phần của thép
Thành phần của gang
Cho biết điểm giống và khác nhau giữa gang và thép?
Giống nhau
Khác nhau
2-5%
< 2%

## Slide 15
HỢP KIM SẮT: GANG, THÉP
I. HỢP KIM CỦA SẮT:
1. Sản xuất gang như thế nào?
II. SẢN XUẤT GANG THÉP:
Quặng manhetit
Quặng hematit nâu
a. Nguyên liệu sản xuất gang:
Cho biết nguyên liệu để sản xuất gang?
- Quặng sắt: Hematit (chứa Fe2O3), manhetit (chứa Fe3O4) .
- Than cốc, không khí giàu khí ôxi, phụ gia (CaCO3,…) .
b. Nguyên tắc sản xuất gang:
Cho biết nguyên tắc để sản xuất gang?
Dùng Cacbon oxit khử oxit sắt ở nhiệt độ cao.

## Slide 16
HỢP KIM SẮT: GANG, THÉP
I. HỢP KIM CỦA SẮT:
1. Sản xuất gang như thế nào?
II. SẢN XUẤT GANG THÉP:
a. Nguyên liệu sản xuất gang:
- Quặng sắt: Hematit (chứa Fe2O3), manhetit (chứa Fe3O4) .
- Than cốc, không khí giàu khí ôxi, phụ gia (CaCO3,…) .
b. Nguyên tắc sản xuất gang:
Dùng Cacbon oxit khử oxit sắt ở nhiệt độ cao.
c. Quá trình sản xuất gang trong lò cao:
* Các phản ứng chính xảy ra trong quá trình sản xuất gang:
C + O2 CO2 + Q
CO2 + C 2CO
Fe2O3 + 3CO 2Fe + 3CO2
CaO + SiO2 CaSiO3
2C + O2 2CO
và

## Slide 17
HỢP KIM SẮT: GANG, THÉP
I. HỢP KIM CỦA SẮT:
1. Sản xuất gang như thế nào?
II. SẢN XUẤT GANG THÉP:
a. Nguyên liệu sản xuất thép:
Cho biết nguyên liệu để sản xuất thép?
Gang, sắt phế liệu và khí ôxi.
b. Nguyên tắc sản xuất thép:
Hãy cho biết nguyên tắc để sản xuất thép?
2. Sản xuất thép như thế nào?
Oxi hoá một số kim loại, phi kim để loại khỏi gang phần lớn các nguyên tố cacbon, silic, mangan, …
c. Quá trình sản xuất thép:
* Các phản ứng chính xảy ra trong quá trình sản xuất thép:
C + O2 CO2
2FeO + Si 2Fe + SiO2

## Slide 19
LUYỆN TẬP
Bài 4 trang 63: Những khí thải (CO2, SO2, …) trong quá trình sản xuất gang thép ảnh hưởng như thế nào đến môi trường xung quanh Dẫn ra một số phản ứng để giải thích . Thử nêu biện pháp để chống ô nhiễm môi trường ở khu dân cư gần cơ sở sản xuất gang thép?
Trả lời :
*Ảnh hưởng
- Gây ô nhiễm môi trường, độc hại cho con người và động thực vật .
Làm nồng độ axit trong nước mưa cao hơn mức bình thường .
SO2 + H2O  H2SO3
CO2 + H2O  H2CO3
*Biện pháp :
- Xây dựng hệ thống xử lý khí thải trước khi đưa khí thải ra môi trường ngoài.
- Trồng cây xanh xung quanh các nhà máy.

## Slide 20: Câu 1: Câu nào đúng khi nói về gang? A. Là hợp kim của Fe, C (6-10%) và một ít S, Mn,P, Si. B. Là hợp kim của Fe , C (2-5%) và một ít S, Mn,P, Si. C.Là hợp kim của Fe, C (0,01-2%) và một ít S, Mn,P, Si. D.Là hợp kim của Fe, C < 2% và một ít S, Mn,P, Si. Câu2: Câu nào đúng khi nói về thép ? A. Là hợp kim của Fe, C (6-10%) và một ít S, Mn,P,Si... B. Là hợp kim của Fe, C (1-2%) và một ít S, Mn,P,Si... C. Là hợp kim của Fe ,C (< 2%) và một ít S, Mn,P,Si... D. Là hợp kim của Fe, C (> 2%) và một ít S, Mn,P,Si…
LUYỆN TẬP

## Slide 21: Câu 1: Nguyên tắc sản xuất gang là ? A. Nhiệt phân FeCO3 ở nhiệt độ cao. B. Dùng Al khử oxit sắt ở nhiệt độ cao trong lò cao. C. .Dùng CO khử oxit sắt ở nhiệt độ cao trong lò cao. D. Dùng H2 khử oxit sắt ở nhiệt độ cao trong lò cao. Câu2: Nguyên tắc sản xuất thép là: A.Nhiệt phân FeCO3 ở nhiệt độ cao. B. Dùng nhôm khử oxit sắt ở nhiệt độ cao trong lò cao. C. Oxi hóa một số kim loại , phi kim để loại ra khỏi gang các nguyên tố C, Mn, Si .... D. Dùng CO khử oxit sắt ở nhiệt độ cao trong lò Bet-xơ-me
LUYỆN TẬP

## Slide 22
LUYỆN TẬP
Bài 5 trang 63 : Hãy lập các phương trình hoá học theo sơ đồ sau :
a. FeO + Mn ---> Fe + MnO
b. Fe2O3 + CO ---> Fe + CO2
c. FeO + Si ---> Fe + SiO2
d. FeO + C ---> Fe + CO
Cho biết phản ứng nào xảy ra trong quá trình luyện gang, phản ứng nào xảy ra trong quá trình luyện thép, chất nào là chất oxi hoá, chất nào là chất khử?
b. Fe2O3 + 3CO  2Fe + 3CO2
t0
a. FeO + Mn  Fe + MnO
t0
t0
c. 2FeO + Si  2Fe + SiO2
t0
d. FeO + C  Fe + CO
Xảy ra trong quá trình luyện gang
Xảy ra trong quá trình luyện thép
Xảy ra trong quá trình luyện thép
Chất oxi hoá : FeO, Fe2O3 .
Chất khử : C, Si, CO, Mn .

## Slide 23
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC Ở NHÀ
- Học bài, làm các BT 6 trang 63 SGK.
- Xem bài mới: Sự ăn mòn kim loại …
+ Thế nào là sự ăn mòn kim loại?
+ Nguyên nhân sự ăn mòn kim loại và cách chống ăn mòn?