## Slide 1
BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT ÔM VÀ CÔNG THỨC TÍNH ĐIỆN TRỞ
TIẾT 11:

## Slide 2
I. LÝ THUYẾT:
1. Định luật ôm.
2. Định luật Ôm cho đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nt và mắc //:
 | Đoạn mạch nối tiếp | Đoạn mạch song song
Cường độ dòng điện |  | 
Hiệu điện thế |  | 
Điện trở |  | 
Mối quan hệ giưa U (I) và R |  | 
= = … =
+ + … +
+ + … +
= = … =
+ + … +
= + +… +
=
=
3. Công thức tính điện trở.

## Slide 3
Bài 1: Một dây dẫn bằng nicrom dài 30m, tiết diện 0,3mm2 được mắc vào hiệu điện thế 220V. Tính cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này?
Tóm tắt:
II. VẬN DỤNG:
l = 30m
S = 0,3
= 0,3.10-6
ρ =1,10.10-6 Ω.m
U = 220V
I = ?
Giải:
Điện trở của dây dẫn là:
Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn là:
R = ρ.
= l,10.10-6.
= 110 (Ω)
I =
2(A)

## Slide 4
Bài 2: Một bóng đèn khi sáng bình thường có điện trở là R1= 7,5Ω và cường độ dòng điện chạy qua đèn khi đó là I1 = 0,6A. Bóng đèn này được mắc nối tiếp với một biến trở và chúng được mắc vào hiệu điện thế U = 12V như sơ đồ hình bên
a/ Phải điều chỉnh biến trở có trị số R2 là bao nhiêu
để bóng đèn sáng bình thường?
b/ Biến trở này có điện trở lớn nhất là Rb = 30Ω với
cuộn dây dẫn được làm bằng hợp kim nikêlin có tiết
diện S = 1mm2. Tính chiều dài của dây dẫn dùng làm biến trở này.
II. VẬN DỤNG:
U
X
+
-
R2
R1
I
I2
I1
= 7,5 Ω
=0,6A
U=12V
a/ đèn sáng
bình thường
= ?
b/ = 30 Ω
ρ = 12.10-6Ω.m
S = 1
= 10-6
l = ?
Tóm tắt:
Giải:
a/ Cách 1:
nt
Cách 2:
I ==
=
= 20 – 7,5
= 12,5 (Ω)

## Slide 5
Bài 2: Một bóng đèn khi sáng bình thường có điện trở là R1= 7,5Ω và cường độ dòng điện chạy qua đèn khi đó là I1 = 0,6A. Bóng đèn này được mắc nối tiếp với một biến trở và chúng được mắc vào hiệu điện thế U = 12V như sơ đồ hình bên
a/ Phải điều chỉnh biến trở có trị số R2 là bao nhiêu
để bóng đèn sáng bình thường?
b/ Biến trở này có điện trở lớn nhất là Rb = 30Ω với
cuộn dây dẫn được làm bằng hợp kim nikêlin có tiết
diện S = 1mm2. Tính chiều dài của dây dẫn dùng làm biến trở này.
II. VẬN DỤNG:
U
X
+
-
R2
R1
I
I2
I1
= 7,5 Ω
=0,6A
U=12V
a/ đèn sáng
bình thường
= ?
b/ = 30 Ω
ρ = 12.10-6Ω.m
S = 1
= 10-6
l = ?
Tóm tắt:
Giải:
a/ Cách 1:
Điện trở R2 là: = 12,5 Ω
nt
Cách 2:
=.
=
= 12 – 4,5
= 7,5 (Ω)
I ==
=
= 20 – 7,5
= 12,5 (Ω)

## Slide 6
Bài 2: Một bóng đèn khi sáng bình thường có điện trở là R1= 7,5Ω và cường độ dòng điện chạy qua đèn khi đó là I1 = 0,6A. Bóng đèn này được mắc nối tiếp với một biến trở và chúng được mắc vào hiệu điện thế U = 12V như sơ đồ hình bên
a/ Phải điều chỉnh biến trở có trị số R2 là bao nhiêu
để bóng đèn sáng bình thường?
b/ Biến trở này có điện trở lớn nhất là Rb = 30Ω với
cuộn dây dẫn được làm bằng hợp kim nikêlin có tiết
diện S = 1mm2. Tính chiều dài của dây dẫn dùng làm biến trở này.
II. VẬN DỤNG:
U
X
+
-
R2
R1
I
I2
I1
= 7,5 Ω
=0,6A
U=12V
a/ đèn sáng
bình thường
= ?
b/ = 30 Ω
ρ = 12.10-6Ω.m
S = 1
= 10-6
l = ?
Tóm tắt:
Giải:
a/ Cách 1:
Điện trở R2 là: = 12,5 Ω
nt
Cách 2:
=.
=
= 12 – 4,5
= 7,5 (Ω)
I ==
=
= 20 – 7,5
= 12,5 (Ω)
b/ Chiều dài của dây dùng làm biến trở là:
= = 75 (m)
R = ρ.

## Slide 7
3. Bài 3 ( trang 33).
Bài 3: Một bóng đèn có điện trở R1= 600Ω được mắc song song với bóng đèn thứ hai có điện trở R2= 900Ω vào hiệu điện thế UMN=220V và có sơ đồ như hình 11.2. Dây nối từ M tới A và từ N tới B là dây đồng, có chiều dài tổng cộng là l = 200m và có tiết diện S = 0,2mm2. Bỏ qua điện trở của dây nối từ hai bóng đèn tới A và B.
a. Tính điện trở của đoạn mạch MN.
b. Tính hiệu điện thế đặt vào hai đầu mỗi đèn.
II. VẬN DỤNG:
+
-
R1
X
X
R2
U
A
B
Hình 11.2
M
N
= 600 Ω
= 900 Ω
= 220V
l = 200m
ρ = 1,7.10-8Ω.m
S = 0
= 0,2.10-6
a/ = ?
b/= ?
= ?
Tóm tắt:
Giải:
nt (/)
a/
Điện trở đoạn mạch MN là: = 377Ω
= 360 (Ω)

## Slide 8
Bài 3: Một bóng đèn có điện trở R1= 600Ω được mắc song song với bóng đèn thứ hai có điện trở R2= 900Ω vào hiệu điện thế UMN=220V và có sơ đồ như hình 11.2. Dây nối từ M tới A và từ N tới B là dây đồng, có chiều dài tổng cộng là l = 200m và có tiết diện S = 0,2mm2. Bỏ qua điện trở của dây nối từ hai bóng đèn tới A và B.
a. Tính điện trở của đoạn mạch MN.
b. Tính hiệu điện thế đặt vào hai đầu mỗi đèn.
II. VẬN DỤNG:
+
-
R1
X
X
R2
U
A
B
Hình 11.2
M
N
= 600 Ω
= 900 Ω
= 220V
l = 200m
ρ = 1,7.10-8Ω.m
S = 0
= 0,2.10-6
a/ = ?
b/= ?
= ?
Tóm tắt:
Giải:
nt (/)
a/
Điện trở đoạn mạch MN là: = 377Ω
I ==
b/ Cách 1:
=
=
== I
= 0,584 . 360 = 210 (V)
I

## Slide 9
Bài 3: Một bóng đèn có điện trở R1= 600Ω được mắc song song với bóng đèn thứ hai có điện trở R2= 900Ω vào hiệu điện thế UMN=220V và có sơ đồ như hình 11.2. Dây nối từ M tới A và từ N tới B là dây đồng, có chiều dài tổng cộng là l = 200m và có tiết diện S = 0,2mm2. Bỏ qua điện trở của dây nối từ hai bóng đèn tới A và B.
a. Tính điện trở của đoạn mạch MN.
b. Tính hiệu điện thế đặt vào hai đầu mỗi đèn.
II. VẬN DỤNG:
+
-
R1
X
X
R2
U
A
B
Hình 11.2
M
N
= 600 Ω
= 900 Ω
= 220V
l = 200m
ρ = 1,7.10-8Ω.m
S = 0
= 0,2.10-6
a/ = ?
b/= ?
= ?
Tóm tắt:
Giải:
nt (/)
a/
Điện trở đoạn mạch MN là: = 377Ω
I ==
b/ Cách 1:
=
=
=.
= 0,584 . 360 = 210 (V)
= I
b/ Cách 2:
=
= 220 – 10 = 210 (V)