## Slide 1
GV: Nguyễn Hoàng Yến
VẬT LÝ 9

## Slide 2
KIỂM TRA BÀI CŨ
1
2
3
4
ĐẶT VẤN ĐỀ

## Slide 3
?
1. Với điều kiện nào thì xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín?
A. Khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện cuộn dây rất lớn
B. Khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện cuộn dây được giữ không tăng
C. Khi không có đường sức từ nào xuyên qua tiết diện cuộn dây
D. Khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện cuộn dây biến thiên

## Slide 4
?
2. Nêu cách làm giảm hao phí điện năng?
Để giảm hao phí điện năng do toả nhiệt trên đường dây truyền tải điện năng thì tốt nhất là tăng hiệu điện thế đặt vào hai đầu đường dây.

## Slide 5
3. Hiệu điện thế sử dụng trong mạng điện gia đình có giá trị nào dưới đây?
?
A. 500kV
B. 220V
C. 15V
D. 6V

## Slide 6
?
4. Đường dây tải điện Bắc – Nam của nước ta tải điện đi với hiệu điện thế là bao nhiêu?
A. 500kV
B. 220V
C. 15V
D. 6V

## Slide 7
Tiết 43:
CHỦ ĐỀ MÁY BIẾN THẾ

## Slide 8: Tiết 43: MÁY BIẾN THẾ
1. Cấu tạo:
- Hai cuộn dây dẫn có số vòng khác nhau, đặt cách điện với nhau.
- Một lõi sắt (hay thép) có pha silic chung cho cả hai cuộn dây.
I. CẤU TẠO VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA MÁY BIẾN THẾ
2. Nguyên tắc hoạt động:

## Slide 9

Hoạt động của máy biến thế
CUỘN SƠ CẤP
n1 VÒNG
CUỘN THỨ CẤP n2 VÒNG

## Slide 10: Tiết 43: MÁY BIẾN THẾ
1. Cấu tạo:
- Hai cuộn dây dẫn có số vòng khác nhau, đặt cách điện với nhau.
- Một lõi sắt (hay thép) có pha silic chung cho cả hai cuộn dây.
I. CẤU TẠO VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA MÁY BIẾN THẾ
2. Nguyên tắc hoạt động:
Khi đặt vào hai đầu cuộn dây sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều thì từ trường ở cuộn sơ cấp là từ trường biến đổi. Từ trường này xuyên qua cuộn thứ cấp cũng là từ trường biến đổi nên trong cuộn thứ cấp xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều

## Slide 11
1. Quan sát thí nghiệm:
II. TÁC DỤNG LÀM BIẾN ĐỔI HIỆU ĐIỆN THẾ CỦA MÁY BIẾN THẾ
 | U1 (V) | U2 (V) | n1 (vòng) | n2 (vòng) | SS U1 &U2 | Tính U1 /U2 | Tính n1 /n2
1 |  |  |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  |  |  | 
KQ
TN

## Slide 12
9
4
2
0
2
4
6
V
:6 V
= 1 ┴
9
4
2
0
2
4
6
V
:6 V
= 1 ┴
K
U1 = 4V
U2 = 4V
Máy biến thế 1
n1 = 180 vòng
n2 = 180 vßng
KHOA VËT TR­êng cao ®¼ng
s­ ph¹m qu¶ng ninh
KHOA VËT TR­êng cao ®¼ng
s­ ph¹m qu¶ng ninh

## Slide 13
9
4
2
0
2
4
6
V
:6 V
= 1 ┴
9
4
2
0
2
4
6
V
:6 V
= 1 ┴
K
U1 = 4V
U2 = 2V
Máy biến thế 2
n1 = 180 vòng
n2 = 90 vòng
KHOA VËT TR­êng cao ®¼ng
s­ ph¹m qu¶ng ninh
KHOA VËT TR­êng cao ®¼ng
s­ ph¹m qu¶ng ninh

## Slide 14
9
4
2
0
2
4
6
V
:6 V
= 1 ┴
9
4
2
0
2
4
6
V
:6 V
= 1 ┴
K
U1 = 4V
U2 = 6V
Máy biến thế 3
n1 = 80 vòng
n2 = 120 vòng
KHOA VËT TR­êng cao ®¼ng
s­ ph¹m qu¶ng ninh
KHOA VËT TR­êng cao ®¼ng
s­ ph¹m qu¶ng ninh

## Slide 15
1. Quan sát thí nghiệm:
II. TÁC DỤNG LÀM BIẾN ĐỔI HIỆU ĐIỆN THẾ CỦA MÁY BIẾN THẾ
 | U1 (V) | U2 (V) | n1 (vòng) | n2 (vòng) | SS U1 &U2 | Tính U1 /U2 | Tính n1 /n2
1 |  |  |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  |  |  | 
KQ
TN
180
180
4
4
U1 = U2
90
180
2
4
120
80
6
4
U1 > U2
U1 < U2
So sánh U1 &U2 và nhận xét về các máy biến thế 1, 2, 3?
Tính tỉ số U1 /U2; n1 /n2và rút ra nhận xét về mối quan hệ giữa U và n?
1
1
2
2
2/3
2/3

## Slide 16: Chú ý: Trong sơ đồ mạch điện máy biến thế ký hiệu:
1. Quan sát thí nghiệm:
2. Kết luận:
Hiệu điện thế ở hai đầu một cuộn dây của máy biến thê tỉ lệ với số vòng dây cuộn t­ương ứng:
Khi n1 > n2=>U 1 > U2 : máy hạ thế
Khi n1 < n2=> U1 < U2 : máy tăng thế
- Kí hiệu




Cuộn sơ cấp
Cuộn thứ cấp
II. TÁC DỤNG LÀM BIẾN ĐỔI HIỆU ĐIỆN THẾ CỦA MÁY BIẾN THẾ

## Slide 17
9
4
2
0
2
4
6
V
:6 V
Khoa vËt lÝ Tr­êng §hsp Tn
VËt lÝ kÜ thuËt
= 1 ┴
9
4
2
0
2
4
6
V
:6 V
Khoa vËt lÝ Tr­êng §hsp Tn
VËt lÝ kÜ thuËt
= 1 ┴
K
U1 = 4V
Máy biến thế 1
n1 = 180 vòng
n2 = 180 vòng
+_
§Ìn kh«ng s¸ng
Nếu đặt vào hai hai cực của máy biến thế hiệu điện thế một chiều thì có dòng điện không? Giải thích tại sao?
Dòng điện một chiều, không đổi tạo ra từ trường không đổi. Do đó số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn thứ cấp không đổi. Kết quả là trong cuộn thứ cấp không có dòng điện cảm ứng

## Slide 18
III. LẮP ĐẶT MÁY BIẾN THẾ Ở HAI ĐẦU ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN
NHÀ
MÁY
ĐIỆN
25 000 V
500 000 V
11 000 V
Tăng thế
11 000 V
380 V
220 V
Các em quan sát hình 37.2 và cho biết biến thế nào là tăng thế, biến thế nào là hạ thế?
Hạ thế
Hạ thế
Hạ thế
Notes: I.Sự hao phí điện năng

## Slide 19
ỨNG DỤNG CỦA MÁY BIẾN THẾ
Máy biến thế trong phòng thí nghiệm dùng giảm hiệu điện thế khi làm thí nghiệm

## Slide 20
ỨNG DỤNG CỦA MÁY BIẾN THẾ
Máy biến thế: dùng trong truyền tải điện năng
MÁY BIẾN THẾ

## Slide 21
ỨNG DỤNG CỦA MÁY BIẾN THẾ
ỔN ÁP: dùng để ổn định điện áp nguồn trong gia đình

## Slide 22
ỨNG DỤNG CỦA MÁY BIẾN THẾ
SẠC ĐIỆN THOẠI: chuyển từ điện áp 220V xuống điện áp 5V

## Slide 23
MỎ HÀN: điều chỉnh dòng điện theo yêu cầu mối hàn
ỨNG DỤNG CỦA MÁY BIẾN THẾ

## Slide 24
ỨNG DỤNG CỦA MÁY BIẾN THẾ
LÒ NUNG
Biến áp lò: khống chế và ổn định nhiệt độ của lò

## Slide 25
ỨNG DỤNG CỦA MÁY BIẾN THẾ
BIẾN ÁP CÁCH LY: dùng cho dàn âm thanh để chống rung, chống giật, chống nhiễu.

## Slide 26
Điện áp đưa vào máy biến thế không được lớn hơn điện áp định mức.
Không được để máy biến áp làm việc quá công suất định mức.
Đặt máy biến áp ở mơi sạch sẽ, khô ráo, thoáng gió và ít bụi.
Máy mới mua hoặc để lâu ngày không sử dụng, trước khi dung cần phải dùng bút thử điện kiểm tra xem điện có chạm ra vỏ hay không.
LƯU Ý KHI SỬ DỤNG MÁY BIẾN THẾ

## Slide 27
C4: Một máy biến thế dùng trong nhà cần phải hạ hiệu điện thế từ 220V xuống còn 6V
và 3V. Cuộn sơ cấp có 4000 vòng. Tính số vòng của các cuộn dây thứ cấp tương ứng?
VẬN DỤNG
Tóm tắt:
?
?
Giải:
Số vòng của cuộn dây thứ cấp khi:
Điện áp ra là 6V:
Điện áp ra là 3V:
=
 =
 ≈ 109 (vòng)
=
 =
 ≈ 54 (vòng)

## Slide 28
Các bộ phận chính của máy biến thế gồm:
Câu 1
Hai cuộn dây dẫn có số vòng dây giống nhau và nam châm điện.
Hai cuộn dây dẫn có số vòng dây giống nhau và nam châm vĩnh cửu.
Hai cuộn dây dẫn có số vòng dây khác nhau và một lõi sắt.
Hai cuộn dây dẫn có số vòng dây khác nhau và nam châm điện.
B.
C.
D.
LUYỆN TẬP
A.
Rất tiếc, bạn sai rồi.
Rất tiếc, bạn sai rồi.
Rất tiếc, bạn sai rồi.
Hoan hô, bạn đúng rồi!.

## Slide 29
Máy biến thế là thiết bị dùng để:
Câu 2
Biến đổi cường độ dòng điện không đổi.
Biến đổi hiệu điện thế xoay chiều.
Giữ cường độ dòng điện không đổi.
Giữ hiệu điện thế không đổi.
C.
A.
D.
LUYỆN TẬP
B.
Rất tiếc, bạn sai rồi.
Rất tiếc, bạn sai rồi.
Rất tiếc, bạn sai rồi.
Hoan hô, bạn đúng rồi!.

## Slide 30
Chọn phát biểu đúng:
Câu 3
Máy biến thế gồm một cuộn dây và một lõi sắt.
Không thể dùng dòng điện xoay chiều để chạy máy biến thế mà
dùng dòng điện một chiều để chạy máy biến thế.
Máy biến thế có thể chạy bằng dòng điện một chiều.
Khi đưa một hiệu điện thế xoay chiều vào hai đầu cuộn dây sơ cấp
của một máy biến thế thì ở cuộn dây thứ cấp xuất hiện một hiệu điện
thế xoay chiều.
A.
C.
D.
LUYỆN TẬP
B.
Rất tiếc, bạn sai rồi.
Rất tiếc, bạn sai rồi.
Rất tiếc, bạn sai rồi.
Hoan hô, bạn đúng rồi!.

## Slide 31
Máy biến thế có cuộn dây
Câu 4
Lấy điện ra là cuộn sơ cấp.
Lấy điện vào là cuộn thứ cấp
Đưa điện vào là cuộn thứ cấp.
Đưa điện vào là cuộn sơ cấp.
A.
C.
D.
LUYỆN TẬP
B.
Rất tiếc, bạn sai rồi.
Rất tiếc, bạn sai rồi.
Rất tiếc, bạn sai rồi.
Hoan hô, bạn đúng rồi!.

## Slide 32
Nếu đặt vào hai đầu cuộn dây sơ cấp của máy biến thế một hiệu điện thế xoay chiều thì từ trường trong lõi sắt là từ trường:
Câu 5
Không biến thiên.
Biến thiên.
Luôn tăng.
Luôn giảm
C.
A.
D.
LUYỆN TẬP
B.
Rất tiếc, bạn sai rồi.
Rất tiếc, bạn sai rồi.
Rất tiếc, bạn sai rồi.
Hoan hô, bạn đúng rồi!.

## Slide 33
Có thể em chưa biết
Cường độ dòng điện trong máy biến thế rất lớn và làm nóng máy. Do đó người ta phải lắp đặt hệ thống ống toả nhiệt dung dầu để làm mát máy.
Hình 37.3

## Slide 34
- Học và đọc có thể em chư­a biết SGK.
Làm bài tập SBT
Đọc trước bài 39: Tổng kết chương II: ĐIỆN TỪ HỌC
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
KCT

## Slide 35
xin ch©n thµnh c¸m ¬n
c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c em häc sinh!