## Slide 1: Bài 5
ĐOẠN MẠCH SONG SONG

## Slide 2
Đối với đoạn mạch song song, điện trở tương đương của đoạn mạch có bằng tổng các điện trở thành phần không?

## Slide 3: I. CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ TRONG ĐOẠN MẠCH SONG SONG
1. Nhớ lại kiến thức lớp 7 (đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc song song)
 Cường độ dòng điện chạy qua mạch chính bằng tổng các cường độ dòng điện chạy qua các mạch rẽ:
I = I1 + I2 (1)
 Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng hiệu điện thế giữa hại đầu mỗi mạch rẽ:
U = U1 = U2 (2)
I1
I2
I

## Slide 4: 2. Đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song
Quan sát sơ đồ và cho biết các điện trở R1, R2 được mắc như thế nào với nhau. Nêu vai trò của vôn kế và ampe kế trong mạch
+ Hai điện trở R1 và R2 được mắc song song với nhau
+ Vôn kế V đo hiệu điện thế giữa hai đầu 2 điện trở và hiệu điện thế giữa 2 đầu nguồn điện
+ Ampe kế A đo cường độ dòng điện chạy qua mạch chính
Các hệ thức(1),(2) vẫn đúng đối với đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc song song.
C1
A
V
K
A
B
R1
R2
+
-
I = I1 + I2 (1)
U = U1 = U2 (2)
I. CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ TRONG ĐOẠN MẠCH SONG SONG
1. Nhớ lại kiến thức lớp 7 (đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc song song)

## Slide 5
R1
R2
I2
I1
=
Chứng minh:
C2
- Áp dụng định luật Ôm ta có:
U1=I1.R1
U2=I2.R2
Vì song song , ta có U1=U2 nên suy ra:
R2
R1

## Slide 6: 2. Đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song
A
V
K
A
B
R1
R2
+
-
I = I1 + I2 (1)
U = U1 = U2 (2)
I. CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ TRONG ĐOẠN MẠCH SONG SONG
1. Nhớ lại kiến thức lớp 7 (đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc song song)
R1
R2
I2
I1
=
(3)

## Slide 7: II. ĐIỆN TRỞ TƯƠNG ĐƯƠNG CỦA ĐOẠN MẠCH SONG SONG
1. Công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song
C3
2
1
1
1
1
R
R
Rtđ
+
=
Chứng minh công thức:
Vì I = I1 + I2
Do đó :
2
1
R
U
R
U
Rtd
U
+
=
2
1
1
1
1
R
R
Rtd
+
=
Ta có: U = U1 = U2
Rtd
U
I
=
,
1
1
R
U
I
=
,
2
2
R
U
I
=

## Slide 8: II. ĐIỆN TRỞ TƯƠNG ĐƯƠNG CỦA ĐOẠN MẠCH SONG SONG
1. Công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song
2
1
1
1
1
R
R
Rtđ
+
=
(4)
(4’)
2.Thí nghiệm kiểm tra
Mắc mạch điện như hình vẽ
A
V
K
A
B
R1 =10Ω
R2 =15Ω
+
-
U=6V
A
V
K
A
B
R
+
-
U=6V
= 6Ω
A
V
K
A
B
R1 =10Ω
R2 =15Ω
+
-
U=6V
I=1A
A
V
K
A
B
R
+
-
U=6V
I=1A
U=6V
U=6V

## Slide 9: II. ĐIỆN TRỞ TƯƠNG ĐƯƠNG CỦA ĐOẠN MẠCH SONG SONG
1. Công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song
2
1
1
1
1
R
R
Rtđ
+
=
(4)
(4’)
2.Thí nghiệm kiểm tra
3. Kết luận
 Đối với đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc song song thì nghịch đảo của điện trở tương đương bằng tổng các nghịch đảo của từng điện trở thành phần.

## Slide 10: III. VẬN DỤNG
C4: Trong phòng học đang sử dụng một đèn dây tóc và một quạt trần có cùng hiệu điện thế ịnh mức 220V. Hiệu điện thế của nguồn là 220V. Mỗi đồ dùng đó đều có công tắc và cầu chì bảo vệ riêng.
+ Đèn và quạt được mắc như thế nào vào nguồn để chúng hoạt động bình thường?
+ Vẽ sơ đồ mạch điện đó. Cho kí hiệu trên sơ đồ của quạt điện là
+ Nếu đèn không hoạt động thì quạt có hoạt động không? Vì sao?
M
Vì quạt trần và đèn dây tóc có cùng hiệu điện thế định mức là 220V nên đèn và quạt trần được mắc song song vào nguồn 220V để chúng hoạt động bình thường.
M
N
M
K1
K2
Sơ đồ hình vẽ
Trả lời
Nếu đèn không hoạt động thì quạt vẫn hoạt động bình thường
Vì: khoá K2 đóng, có dòng điện chạy qua quạt

## Slide 11: III. VẬN DỤNG
C5: Cho 2 điện trở R1 = R2 = 30Ω được mắc như sơ đồ hình 5.2a
a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch đó.
b) Nếu mắc thêm R3 = 30Ω vào đoạn mạch trên như sơ đồ mạch điện 5.2b thì điện trở tương đương của đoạn mạch mới là bao nhiêu? So sánh điện trở đó với mỗi điện trở thành phần?
R’tđ của đoạn mạch b nhỏ hơn và nhỏ hơn 3 lần các điện trở thành phần.
Tóm tắt:
R1 = R2 = 30Ω
a/ Rtđ =?
b/ R3 = 30 Ω
R’tđ =?
So sánh R’tđ với R1; R2; R3
=
= 15(Ω)
Giải:
a/ R1 // R2
Điện trở tương đương của đoạn mạch a:
Rtđ =
b/ Rtđ // R3
Điện trở tương đương của đoạn mạch b:
R’tđ =
=
= 10(Ω)

## Slide 12
I = I1 + I2 +...+ In
U = U1 = U2 =...= Un
Mở rộng cho đoạn mạch n điện trở mắc song song:
Đoạn mạch gồm n điện trở có giá trị bằng nhau mắc song song:
Rtđ =R/n

## Slide 13
5.1. Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ trong đó R1 = 15Ω, R2 = 10Ω, vôn kế chỉ 12V.
a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch
b) Tính số chỉ của các ampe kế.
BÀI TẬP SBT
Giải
R1 = 15Ω
R2 = 10Ω
UV = 12A
a/ Rtđ =?
b/ IA =?
IA1 = ?
IA2 = ?
Tóm tắt
b/ cường độ dòng điện qua mạch chính là:
UV = U1 = U2 = 12 V
a/ Điện trở tương đương của đoạn mạch là:
nt{( nt R1 )// ( nt R2) }
A2
A1
A
=
= 6(Ω)
Rtđ =
I= IA =
=
= 2(A)
Vậy: ampe kế ở mạch chính chỉ 2A
ampe kế 1 chỉ 0,8A
ampe kế 2 chỉ 1,2A.
I1 =
=
= 0,8(A)
I2=
=
= 1,2(A)

## Slide 14
5.2. Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, trong đó R1 = 5Ω , R2 = 10Ω, ampe kế A1 chỉ 0,6A
a) Tính hiệu điện thế giữa hai đầu AB của đoạn mạch
b) Tính cường độ dòng điện ở mạch chính
BÀI TẬP SBT
Giải
R1 = 5Ω
R2 = 10Ω
IA1 = 0,6A
a/ UAB =?
b/ I =?
Tóm tắt
a/ Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch AB
nt{( nt R1 )//R2) }
A1
A
= 0,6 .5
= 3(V)
UAB = U1 = I1 R1
I=
Cường độ dòng điện chạy ở mạch chính
=
= 0,9(A)
=
= (Ω)
Rtđ =
b/ Điện trở tương đương của đoạn mạch
→ IA1 = I1 =0,6A

## Slide 15
5.3. Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, trong đó R1 = 20Ω, R2 = 30Ω, ampe kế A chỉ 1,2A. Số chỉ của các ampe kế A1 và A2 là bao nhiêu?
BÀI TẬP SBT
Giải
R1 = 20Ω
R2 = 30Ω
IA= 1,2A
IA1 =?
IA2 =?
Tóm tắt
= 1,2 .12
= 14,4(V)
U1 =U2 = UAB = IA Rtđ
=
= (Ω)
Rtđ =
nt{( nt R1 )// ( nt R2) }
A2
A1
A
Vậy: ampe kế 1 chỉ 0,7A
ampe kế 2 chỉ 0,48A.
I1 =
=
= 0,72(A)
I2=
=
= 0,48(A)

## Slide 16
5.4. Cho hai điện trở, R1 = 15Ω chịu được dòng điện có cường độ tối đa 2A và R2 = 10Ω chịu được dòng điện có cường độ tối đa 1A. Hiệu điện thế tối đa có thể đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm R1 và R2 mắc song song là:
BÀI TẬP SBT
HƯỚNG DẪN
Hiệu điện thế tối đa đặt vào hai đầu điện trở R1 là:
U1max = R1.I1max = 15.2 = 30V
Hiệu điện thế tối đa đặt vào hai đầu điện trở R2 là:
U2max = R2.I2max = 10.1 = 10V
Vì hai điện trở ghép song song nên hiệu điện thế giữa hai đầu các điện trở phải bằng nhau. Vì vậy hiệu điện thế tối đa có thể đặt vào hai đầu đoạn mạch là:
Umax = U2max = 10 V
Chọn B
40V
B. 10V
C. 30V
D. 25V

## Slide 17
5.5. Cho mạch điện có sơ đồ như hình 5.4, vôn kế 36V, ampe kế A chỉ 3A, R1 = 30Ω.
a) Tính điện trở R2
b) Số chỉ của các ampe kế A1 và A2 là bao nhiêu?
BÀI TẬP SBT
R1 = 30Ω
UV = 36V
IA = 3A
a) R2 = ?
b) IA1 = ?
IA2 = ?
Tóm tắt:
Giải
a) Điện trở tương đương của toàn mạch là:
Vì R1 mắc song song R2 nên ta có:
b) Vì R1 mắc song song R2 nên
U1 = U2 = UV = UMN = 36V
Số chỉ của ampe kế 1 là:
Số chỉ của ampe kế 2 là:

## Slide 18
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Học phần ghi nhớ SGK
Làm các bài tập sách bài tập.
Tìm hiểu trước bài 6 sách giáo khoa