## Slide 1
Tiết 32:
ÔN TẬP ĐOẠN MẠCH SONG SONG

## Slide 2: LÝ THUYẾT
Câu 1: Nêu các công thức tính I, U, R của đoạn mạch song song?
+ + … +
= = … =
=
Câu 2: Nêu mối quan hệ của I và R trong đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc song song?

## Slide 3: BÀI TẬP VẬN DỤNG
Bài 1: Cho mạch điện như hình, trong đó R1=30Ω; R2=60Ω. Vôn kế chỉ 120V
a. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch
b. Tính số chỉ của ampe kế?
R1
R2
V
A1
A2
A
Tóm tắt:
R1=30Ω
R2=60Ω
V chỉ 120V
a/ R=?
b/ A1=?
A2=?
A=?
Giải:
R1 // R2
V chỉ 12V →U=12V
Điện trở tương đương của đoạn mạch:
R = = = 20(Ω)
b) I = U/R = 12/20 = 0,6(A)
U = U1 = U2 =12V
I1 = = = 0,4(A)
I2= = = 0,2(A)
Vậy: số chỉ của A1 là 0,4A; số chỉ của A2 là 0,2A; số chỉ của A là 0,6A

## Slide 4: BÀI TẬP VẬN DỤNG
Bài 2: Cho mạch điện có sơ đồ như hình trong đó R1=5Ω; R2=10Ω. ampe kế A1 chỉ 0,6A.
a. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch AB?
b. Tính cường độ dòng điện chạy qua mạch chính?
Tóm tắt:
R1=5Ω
R2=10Ω
A1 = 0,6A
U=?
I=?
Giải:
R1//R2
A1 = 0,6 A => I1 = 0,6 A
a/ hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch AB:
U = U1 = U2 = I1 R1 = 0,6.5 = 3(V)
b/ R = = = 3,3(Ω)
cường độ dòng điện chạy qua mạch chính:
I = = = 0,9(A)
R1
R2
A1
A
B

## Slide 5: BÀI TẬP VẬN DỤNG
Bài 3: Cho 3 điện trở: R1=6Ω; R2=4Ω và R3 được mắc song song vào giữa hai điểm A và B có hiệu điện thế 3V. Khi đó cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch chính là 1,5A. Tính điện trở R3?
Tóm tắt:
R1 = 6Ω
R2 = 4Ω
U = 3V
I = 1,5A
R3 = ?
Giải:
R1//R2//R3
R = = = 2(Ω)
Điện trở R3:
→ R3 = 12(Ω)

## Slide 6: BÀI TẬP VẬN DỤNG
Bài 4: Cho 3 điện trở: R1=2Ω; R2=3Ω và R3=6Ω được mắc song song vào giữa hai điểm A và B có hiệu điện thế UAB. Khi đó cường độ dòng điện chạy qua R1 là 2A. Tính cường độ dòng điện chạy qua các điện trở còn lại và hiệu điện thế giữa hai điểm A và B?
Tóm tắt:
R1=2Ω
R2=3Ω
R3=6Ω
I1=2A
U=?
I2=?
I3=?
Giải:
R1 // R2 // R3
= =1
→R = 1 (Ω)
U1 = I1.R1 = 2.2 = 4(V)
U = U1= U2=U3 = 4V
I2 = = (A)
I3= = = (A)
Vậy: hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch AB: U=4V
cường độ dòng điện chạy các điện trở I2 =4/3A; I3= 2/3A

## Slide 7: BÀI TẬP VẬN DỤNG
Bài 5: Cho 3 điện trở: R1=10Ω; R2= R3=20Ω và được mắc song song vào giữa hai điểm A và B có hiệu điện thế 12V
a. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch?
b. Tính cường độ dòng điện chạy qua mạch chính và qua các mạch rẽ?
Tóm tắt:
R1=10Ω
R2=20Ω
R3=20Ω
U=12V
R=?
I=?
I1=?
I2=?
I3=?
Giải:
R1//R2//R3
==1/5→R=5Ω
I= U/R=12/5=2,4(V);
U= U1= U2=U3= 2,4V
I2=U2/R2=2,4/10=1,2(A);
I2 =I3=U3/R3=2,4/20=0,6(A)
Vậy: điện trở tường đương của đoạn mạch: R=5Ω
cường độ dòng điện chạy qua các điện trở
I=2,4A; I1= 1,2A; I3 =I2 = 0,6A

## Slide 8
Hướng dẫn về nhà
1. Học đoạn mạch song song
2. Ôn lại công suất, điện năng, công của dòng điện.
KCT