## Slide 1
BÀI 3. BẢN VẼ CHI TIẾT

## Slide 2
Hình 3.1 là một bản vẽ chi tiết, em hãy cho biết trên bản vẽ đó có những gì?

## Slide 3
- Các thông tin về bản vẽ:
+ Yêu cầu: làm tù cạnh và mạ kẽm
+ Đường kính vòng ngoài: 14 mm
+ Đường kính vòng trong: 8 mm
+ Ngày vẽ: 04/06, người vẽ Lê Thị A
+ Ngày kiểm tra: 04/06, người kiểm tra Trần Văn B
+ Vật liệu: thép
+ Tờ số 3

## Slide 4
Hình 3.2. Sơ đồ nội dung bản vẽ chi tiết

## Slide 5
I. Nội dung của bản vẽ chi tiết
- Bản vẽ chi tiết là bản vẽ kỹ thuật thể hiện thông tin của một chi tiết, được sử dụng để chế tạo và kiểm tra
- Bản vẽ chi tiết gồm các nội dung sau
+ Hình biểu diễn: gồm hình chiếu, hình cắt…diễn tả hình dạng, cấu tạo của chi tiết
+ Kích thước: kích thước xác định độ lớn của chi tiết
+ Yêu cầu kỹ thuật: gồm chỉ dẫn về việc gia công, xử lý bề mặt….
+Khung tên: gồm thông tin về tên gọi chi tiết, vật liệu chế tạo, tỉ lệ vẽ, họ tên của những người có trách nhiệm đối với bản vẽ
BÀI 3. BẢN VẼ CHI TIẾT

## Slide 6
1.Quan sát bảng 3.1. Trình bày trình tự đọc bản vẽ chi tiết
2. Quan sát Hình 3.5 và cho biết trình tự đọc bản vẽ ống lót theo trình tự bảng 3.1
Trình tự đọc | Nội dung đọc | Kết quả đọc bản vẽ vòng đệm
Bước 1. Khung tên: | + Tên gọi chi tiết + Vật liệu + Tỉ lệ | Ống lót Thép. Tỉ lệ: 1:1
Bước 2: Hình biểu diễn | - Tên gọi các hình chiếu - Các hình chiếu khác(nếu có) | - Hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh
Bước 3: Kích thước | + Kích thước chung của chi tiết + Kích thước các thành phần của chi tiết | - Đường kính ngoài 28 mm - Đường kính lỗ 22 mm - Chiều dài 32 mm
Bước 4: Yêu cầu kỹ thuật | Yêu cầu về gia công, xử lý bề mặt. | - Làm tù cạnh - Mạ kẽm
Bảng 3.1. Trình tự đọc bản vẽ chi tiết

## Slide 7
II. Đọc bản vẽ chi tiết
- Bước 1. Khung tên:
+ Tên gọi chi tiết
+ Vật liệu chế tạo
+ Tỉ lệ bản vẽ
- Bước 2: Hình biểu diễn: tên gọi các hình chiếu
- Bước 3: Kích thước:
+ Kích thước chung của chi tiết
+ Kích thước các phần của chi tiết
-Bước 4: Yêu cầu kỹ thuật
Yêu cầu về gia công, xử lý bề mặt.
BÀI 3. BẢN VẼ KỸ THUẬT

## Slide 8
LUYỆN TẬP
Bài 1. Đọc bản vẽ chi tiết gối đỡ (Hình 3.6) theo trình tự trên Bảng 3.1.

## Slide 9
LUYỆN TẬP
Bài 1. Đọc bản vẽ chi tiết gối đỡ (Hình 3.6) theo trình tự trên Bảng 3.1.
Trình tự đọc | Nội dung đọc | Kết quả đọc bản vẽ gối đỡ (Hình 3.6)
Bước 1. Khung tên | - Tên gọi chi tiết - Vật liệu chế tạo - Tỉ lệ bản vẽ | - Gối đỡ - Thép - Tỉ lệ: 1 : 1
Bước 2. Hình biểu diễn | Tên gọi các hình chiếu | Hình chiếu đứng, hình chiếu bằng
Bước 3. Kích thước | - Kích thước chung của chi tiết - Kích thước các phần của chi tiết | - Chiều dài: 50; chiều rộng: 25; chiều cao: 25 - Khoét: đường kính 20 mm
Bước 4. Yêu cầu kĩ thuật | Yêu cầu về gia công, xử lí bề mặt | Làm tù cạnh, mạ kẽm

## Slide 10
VẬN DỤNG
Sưu tầm và đọc một bản vẽ chi tiết, trao đổi với bạn nội dụng của bản vẽ đó.