## Slide 1
Kể tên những tác dụng của dòng điện mà em biết ?

## Slide 2
BÀI 23:TÁC DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN

## Slide 3
4. TÁC DỤNG SINH LÍ
2. TÁC DỤNG PHÁT SÁNG
3. TÁC DỤNG HÓA HỌC
1. TÁC DỤNG NHIỆT
NỘI DUNG BÀI HỌC

## Slide 4
1. Tác dụng nhiệt
a. Thí nghiệm
nguồn điện 9 V, dây nối, công tắc K, sợi dây sắt AB, vài mảnh giấy, điện trở R có giá trị nhỏ.
Chuẩn bị:
Tiến hành:
- Lắp mạch điện như Hình 23.1.
Đóng công tắc K. Quan sát hiện tượng xảy ra với các mảnh giấy. Hiện tượng đó chứng tỏ điều gì?
Khi đóng công tắc K, quan sát hiện tượng ta thấy, các mảnh giấy dần bị nóng lên, nám đen để lâu hơn thì cháy đứt và rơi xuống.
Hiện tượng này chứng tỏ dòng điện làm dây AB nóng lên

## Slide 5
b. Kết luận
Vật dẫn điện nóng lên khi có dòng điện chạy qua, đó là tác dụng nhiệt của dòng điện.

## Slide 6
Nêu một số ví dụ trong đời sống ứng dụng tác dụng nhiệt của dòng điện
Một số ví dụ trong đời sống ứng dụng tác dụng nhiệt của dòng điện
Bàn là
Đèn sợi đốt
Quạt điện
MỞ RỘNG

## Slide 7
Nồi cơm điện
Máy khoan điện
Lò nướng
Máy sấy
Bình nóng lạnh
Bếp điện

## Slide 8
Một số dụng cụ điện như máy khoan điện, quạt điện,... khi hoạt động, phần thân của chúng có nóng lên không?
Một số dụng cụ điện như máy khoan điện, quạt điện,... khi hoạt động, phần thân của chúng có nóng lên
Khi các dụng cụ như máy khoan điện, quạt điện,.. hoạt động, dòng điện có gây ra tác dụng nhiệt không? Nếu có, đó có phải là tác dụng mong muốn, có ích lợi hay không?
Khi các dụng cụ này hoạt động, dòng điện có gây ra tác dụng nhiệt, tác dụng nhiệt lúc này là tác dụng không mong muốn, gây hao phí điện năng.

## Slide 9
2.Tác dụng phát sáng
a. Thí nghiệm
Dụng cụ:
Nguồn điện 3V; Đèn điốt phát quang Đ (đèn LED)
Điện trở R ; Công tắc K
Tiến hành
Lắp mạch điện theo sơ đồ

## Slide 10
Bản nhỏ
Bản lớn
Ñeøn Ñioât phaùt quang (LED)

## Slide 11
Nối bản cực nhỏ của đèn với cực dương của nguồn điện.
Đèn sáng

## Slide 12
Nối bản cực to của đèn với cực dương của nguồn điện.
Đèn không sáng

## Slide 13
Ñeøn ñioât phaùt quang saùng khi baûn kim loaïi nhoû noái vôùi cöïc döông cuûa nguồn vaø baûn kim loaïi lôùn noái vôùi cöïc aâm.
Keát luaän : Ñeøn ñioât phaùt quang (LED) chæ cho doøng ñieän ñi qua theo …………………………nhaát ñònh vaø khi ñoù ñeøn saùng.
Ñeøn Ñioât phaùt quang (LED)
Nhaän xeùt xem khi ñeøn saùng thì doøng ñieän ñi vaøo baûn cöïc naøo cuûa ñeøn ?
?

## Slide 14
b. Kết luận
- Dòng điện có thể làm đèn điện phát sáng, đó là tác dụng phát sáng của dòng điện.
- Dòng điện chạy qua đèn LED đúng chiều (cực dương của đèn nối với cực dương của nguồn điện, cực âm của đèn nối với cực âm của nguồn điện) thì đèn phát sáng.

## Slide 15
Ảnh chụp cần cẩu dùng nam châm điện
Nam châm điện là gì? Nó hoạt động dựa trên tác dụng nào của dòng điện?
- Nam châm điện gồm một ống dây dẫn bên trong có lõi sắt.
- Khi có dòng điện đi qua, lõi sắt trở thành nam châm và có khả năng hút các vật bằng sắt, thép, …

## Slide 16
saét
Nam chaâm coù tính chaát töø vì :
  Coù khaû naêng huùt caùc vaät baèng saét hoaëc theùp.
  Laøm quay kim nam chaâm.
3. Tác dụng từ
a. Thí nghiệm

## Slide 17
Nam chaâm ñieän
C1. a) Ñöa 1 ñaàu cuoän daây laïi gaàn caùc ñinh saét nhoû, caùc maãu daây ñoàng hoaëc nhoâm. Quan saùt xem coù hieän töôïng gì xaûy ra khi coâng taéc ngaét vaø coâng taéc ñoùng.
b) Ñöa 1 kim nam chaâm laïi gaàn moät ñaàu cuoän daây vaø ñoùng coâng taéc. Haõy cho bieát coù hieän töôïng gì xaûy ra vôùi kim nam chaâm?
Keát luaän :
Cuoän daây daãn quaán quanh loõi saét non coù doøng ñieän chaïy qua laø ……………….
Nam chaâm ñieän coù ……………………. vì noù coù khaû naêng laøm quay kim nam chaâm vaø huùt caùc vaät baèng saét hoaëc theùp.
(1)
(2)
nam chaâm ñieän
tính chaát töø

## Slide 18
b. Kết luận:
- Doøng ñieän coù taùc duïng töø vì noù coù theå laøm quay kim nam chaâm.

## Slide 19
Chuoâng
Nguoàn ñieän
Cuoän daây
Choát keïp
Laù theùp ñaøn hoài
Mieáng saét
Tieáp ñieåm
Ñaàu goõ chuoâng
C2. Khi ñoùng coâng taéc coù hieän töôïng gì xaûy ra vôùi :
  Cuoän daây ?
  Mieáng saét ?
  Ñaàu goõ chuoâng ?
Sô ñoà moâ taû caáu taïo cuûa chuoâng ñieän.
Ñoùng coâng taéc
Khi ñoùng coâng taéc
  Cuoän daây : trôû thaønh nam chaâm ñieän
  Mieáng saét : bò nam chaâm ñieän huùt
  Ñaàu goõ chuoâng : ñaùnh vaøo chuoâng
Taïm döøng
Hướng dẫn HS tự học

## Slide 20
Taïm döøng
C3. Ngay sau ñoù, maïch ñieän bò hôû :
  Haõy chæ ra choã hôû maïch naøy.
  Giaûi thích taïi sao mieáng saét khi ñoù laïi trôû veà tì saùt vaøo tieáp ñieåm?
Hướng dẫn HS tự học

## Slide 22
3. Tác dụng hóa học của dòng điện
Thí nghiệm
Chuẩn bị
Nguồn điện 6V
Bóng đèn pin Đ
Công tắc K
Bình đựng dung dịch muối copper (II) sulfate (CuSO4)
Hai thỏi than được nối với hai cực của nguồn điện

## Slide 23
Tiến hành
Lắp mạch điện như hình 23.4
Khi công tắc mở, đèn Đ có sáng không, các thỏi than có màu gì?
Đóng công tắc K, đèn Đ có sáng không?
Sau vài phút, nhấc thỏi than nối với cực âm của nguồn điện ra ngoài, thỏi than có màu gì?
Kết quả thí nghiệm
Khi đóng công tắc K, đèn Đ sáng, chứng tỏ có dòng điện chạy trong mạch. Sau vài phút, nhấc thỏi than nối với cực âm của nguồn điện ra ngoài, thỏi than có màu đồng.
* Kết luận:
Dòng điện chạy qua dung dịch điện phân có thể làm tách các chất khỏi dung dịch, đó là tác dụng hóa học của dòng điện.

## Slide 24
Quan sát một số hình ảnh về ứng dụng tác dụng hóa học của dòng điện: mạ điện
Nêu ví dụ ứng dụng tác dụng phát sáng của dòng điện trong thực tế.
- Làm đèn ống phát sáng: Có chất bột phát quang phủ bên trong thành ống. Khi dòng điện chạy qua, chất bột này phát sáng nên đèn nóng lên rất ít.
Ví dụ ứng dụng tác dụng phát sáng của dòng điện trong thực tế:
- Làm sáng bóng đèn bút thử điện để nhận biết có điện hay không.
- Làm đèn đi - ốt phát quang (đèn LED) trong các dụng cụ như ra - đi – ô, máy tính, điện thoại, …

## Slide 25
4.Tác dụng sinh lí của dòng điện
Thế nào là tác dụng sinh lí của dòng điện?
Tác dụng sinh lí của dòng điện: dòng điện đi qua cơ thể người, cơ thể động vật sẽ làm các cơ co giật, có thể làm tim ngừng đập, ngạt thở và thần kinh bị tê liệt.
Nêu ví dụ ứng dụng tác dụng sinh lí của dòng điện trong thực tế.
Sốc điện ngoài lồng ngực: cấp cứu tim mạch, chữa các bệnh về thần kinh,…
C1.Ví dụ ứng dụng tác dụng sinh lí của dòng điện trong thực tế:
Điện châm (châm cứu): giúp giảm đau, gây tê,...
Vì sao khi trời mưa gió không được lại gần dây điện rơi xuống mặt đường?
C2.Vì trong dây điện có dẫn điện,và khi trời mưa thì không khí và nước mưa dưới đất có tính dẫn điện khiến cho dưới đất có điện, nếu lại gần dây điện rơi xuống đất thì rất dễ bị điện truyền vào và bị điện giật.

## Slide 26
* TỔNG KẾT
-Dòng điện có tác dụng sinh lí khi đi qua cơ thể người và động vật.
-Vật dẫn điện nóng lên khi có dòng điện chạy qua, đó là tác dụng nhiệt của dòng điện.
-Dòng điện có thể làm đèn điện phát sáng,đó là tác dụng phát sáng của dòng điện.
-Dòng điện chạy qua dung dịch điện phân có thể làm làm tách các chất khỏi dung dịch, đó là tác dụng hoá học của dòng điện.

## Slide 27
Bóng đèn chỉ nóng lên
A
B
Bóng đèn chỉ phát sáng
C
Bóng đèn vừa phát sáng, vừa nóng lên.
D
Bóng đèn phát sáng nhưng không nóng lên
Câu 1:Khi có dòng điện chạy qua một bóng đèn dây tóc, phát biểu nào sau đây là đúng?
Bóng đèn vừa phát sáng, vừa nóng lên.

## Slide 28: Câu 2: Dòng điện có tác dụng phát sáng khi chạy qua dụng cụ nào dưới đây, khi chúng hoạt động bình thường?
Mars
Máy bơm nước chạy điện
A
B
Công tắc
C
Dây dẫn điện ở gia đình
D
Đèn báo của tivi

## Slide 29: Câu 3:Cầu chì hoạt động dựa trên tác dụng nào của dòng điện?
B
A
C
D
Tác dụng nhiệt
Tác dụng phát sáng
Tác dụng hóa học
Một tác dụng sinh lí

## Slide 30
D.Nối cuộn dây thép với cực dương của nguồn điện rồi nhứng vào dung dịch muối kẽm và cho dòng điện chạy qua dung dịch.
Câu 4: Để mạ kẽm cho một cuộn dây thép thì cần phải làm như thế nào?
A.Nối cuộn dây thép với cực âm của nguồn điện rồi nhúng vào dung dịch muối kẽm và đóng mạch cho dòng điện chạy qua dung dịch một thời gian
B.Ngâm cuộn dây thép trong dung dịch muối kẽm rồi đun nóng dung dịch
C.Ngâm cuộn dây trong dung dịch muối kẽm rồi cho dòng điện chạy qua dung dịch này
A

## Slide 31: Câu 5:Nếu ta chạm vào dây điện trần (không có lớp cách điện) dòng điện sẽ truyền qua cơ thể gây co giật, bỏng thậm chí có thể gây chết người là do:
Tác dụng sinh lí của dòng điện
Tác dụng từ của dòng điện
Tác dụng hóa học của dòng điện
Tác dụng nhiệt của dòng điện
A
B
C
D

## Slide 32
VẬN DỤNG
Câu 1: Hãy khoanh và từ “Đúng” hoặc “Sai” các câu dưới đây nói về tác dụng của dòng điện
STT | Nói về tác dụng của dòng điện | Đúng | Sai
1 | Bất cứ dòng điện nào cũng có tác dụng nhiệt, tác dụng phát sáng và tác dụng hóa học. | Đúng | Sai
2 | Dòng điện chạy qua bình dung dịch điện phân chỉ có tác dụng hóa học. | Đúng | Sai
3 | Dây tóc bóng đèn điện sáng lên khi có dòng điện chạy qua là biểu hiện tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện. | Đúng | Sai
4 | Dòng điện chạy qua bất cứ vật dẫn nào cũng gây ra tác dụng nhiệt. | Đúng | Sai
S
S
Đ
Đ

## Slide 33
Câu 2: Dòng điện chạy trong mạch điện có thể gây ra những tác dụng nào? Những tác dụng đó được ứng dụng như thế nào trong đời sống và kĩ thuật?
- Ứng dụng tác dụng sinh lí: chữa bệnh,...
Có thể gây ra các tác dụng: nhiệt, phát sáng, hóa học, sinh lí.
- Ứng dụng tác dụng nhiệt: bóng đèn sợi đốt, bếp điện, bàn là điện,...
- Ứng dụng tác dụng phát sáng: điốt phát quang (LED) để trang trí, quảng cáo,...
- Ứng dụng tác dụng hóa học: mạ điện,...

## Slide 34
Ôn tập và ghi nhớ kiến thức vừa học.
Tìm hiểu nội dung Bài 24: Cường độ dòng điện và hiệu điện thế

## Slide 35
GIỜ HỌC KẾT THÚC
KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ SỨC KHOẺ
CÁC EM HỌC GIỎI