## Slide 1
K
H
T
N
9
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO
VÀ CÁC EM HỌC SINH
ĐẾN VỚI TIẾT HỌC KHTN 9

## Slide 2: Nhắc lại kiến thức cũ
Cường độ dòng điện I chạy qua dây dẫn có mối quan hệ như thế nào với hiệu điện thế U đặt vào hai đầu dây dẫn và điện trở R của dây? Nêu biểu thức của định luật Ohm.
Phát biểu định luật Ohm: Cường độ dòng điện I chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế U đặt vào hai đầu dây dẫn và tỉ lệ nghịch với điện trở R của dây.
Biểu thức định luật Ohm:

## Slide 3: Mở đầu
Có hai bóng đèn, một số dây nối, nguồn điện. Mắc các đèn như thế nào vào hai cực của nguồn điện mà khi một bóng đèn bị cháy thì bóng đèn kia vẫn sáng. Vẽ sơ đồ mạch điện.
Giải thích: khi 1 trong 2 đèn bị cháy thì mạch điện qua đèn còn lại vẫn tạo thành mạch kín nên vẫn có dòng điện chạy qua và đèn còn lại vẫn sáng.
Đ 1
Đ 2
+
-

## Slide 4: Mở đầu
Mạch điện cả hai bóng đèn cùng hoạt động (cùng sáng hoặc cùng tắt) là mạch điện nối tiếp
Mạch điện cả hai bóng đèn hoạt động độc lập với nhau là mạch điện song song

## Slide 5
Bài 12:
ĐOẠN MẠCH
NỐI TIẾP,
SONG SONG
Giáo viên:

## Slide 6
Đoạn mạch nối tiếp.
II. Đoạn mạch song song.
NỘI DUNG BÀI HỌC
III. Vận dụng

## Slide 7
I. ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP

## Slide 8
Tìm hiểu Đoạn mạch nối tiếp và song song
6 NHÓM – 3 TRẠM: Các nhóm di chuyển về các trạm thí nghiệm để lần lượt làm thí nghiệm 1, 2 và Trạm 3 tìm hiểu trên internet, sách
TRẠM 1
TRẠM 2
TRẠM 3
Nhóm 1, 2 thực hiện nhiệm vụ 1
Nhóm 3,4 thực hiện nhiệm vụ 2
Nhóm 5,6 thực hiện nhiệm vụ 3
Nhóm 3,4 thực hiện nhiệm vụ 3
Nhóm 5,6 thực hiện nhiệm vụ 1
Nhóm 1, 2 thực hiện nhiệm vụ 2

## Slide 9
Tìm hiểu Đoạn mạch nối tiếp và song song
PHIẾU HỌC TẬP
Tiến hành thí nghiệm đoạn mạch nối tiếp và thực hiện các yêu cầu sau:
- Hoàn thành bảng kết quả thí nghiệm
Điện trở mắc vào mạch điện | Số chỉ của ampe kế (A) | 
 | A1 | A2
R1 và R2 |  | 
R1 và R3 |  | 
R3 và R4 |  | 
- Rút ra kết luận về cường độ dòng điện tại mọi điểm trong đoạn mạch nối tiếp
Tiến hành thí nghiệm đoạn mạch song song và thực hiện các yêu cầu sau:
- Hoàn thành bảng kết quả thí nghiệm
Vị trí mắc ampe kế | Số chỉ của ampe kế
A1 | 
A2 | 
A3 | 
So sánh cường độ dòng điện trong mạch chính và tổng cường độ dòng điện trong các mạch nhánh.
1. Tìm hiểu trên internet, hoặc tài liệu tranh ảnh GV đã cung cấp ở trạm 3 cho biết mối quan hệ giữa hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch với các hiệu điện thế thành phần trong mạch
a. Đoạn mạch mắc song song.
b. Đoạn mạch mắc nối tiếp.
NHIỆM VỤ 1
NHIỆM VỤ 2
NHIỆM VỤ 3

## Slide 10
I. ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP
Là đoạn mạch gồm các thiết bị điện mắc liên tiếp nhau
Sơ đồ mạch điện
A
B
+
-
Đèn 1
Đèn 2
1. Điện trở đoạn mạch nối tiếp

## Slide 11
I. ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP
1. Điện trở đoạn mạch nối tiếp
+
_
K
R2
R1
Sơ đồ đoạn mạch nối tiếp

## Slide 12
I. ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP
Vẽ sơ đồ một đoạn mạch điện gồm ba điện trở mắc nối tiếp.
A
B
+
-
R1
R2
R3
1. Điện trở đoạn mạch nối tiếp

## Slide 13
Điện trở tương đương
Điện trở tương đương Rtđ của một đoạn mạch gồm các điện trở là điện trở có thể thay thế cho đoạn mạch này, sao cho với cùng hiệu điện thế thì cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch vẫn có giá trị như trước.
A
B
+
-
R1
R2
R3
1. Điện trở đoạn mạch nối tiếp

## Slide 14
Trong đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc nối tiếp, điện trở tương đương Rtđ
Rtđ = R1 + R2
Tương tự với đoạn mạch gồm nhiều điện trở R1​,R2​,...Rn​ mắc nối tiếp
Rtđ = R1 + R2 + .... + Rn
1. Điện trở đoạn mạch nối tiếp
I. ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP

## Slide 15
Thí nghiệm 1 – Trạm 1: Hoạt động theo nhóm trong thời gian (5p)
Làm thí nghiệm theo các bước sau và ghi kết quả vào phiếu học tập
Tiến hành thí nghiệm
Mắc hai điện trở R1 và R2 và hai ampe kế vào mạch điện theo sơ đồ
Bật nguồn, Đóng công tắc, đọc số chỉ của các ampe kế và ghi vào vở theo mẫu sau:
Lặp lại bước 2 với các cặp R2 và R3; R1 và R3
Điện trở mắc vào mạch điện | Số chỉ của ampe kế ( A) | 
 | A 1 | A 2
R 1 nối tiếp R 2 |  | 
R 1 nối tiếp R 3 |  | 
R 2 nối tiếp R 3 |  | 

## Slide 16
Hoạt động thí nghiệm theo nhóm
Quan sát và trả lời câu hỏi
1. Hoàn thành bảng sau:
Lần đo | Chỉ số của Ampe kế (A) | 
 | I1 (A) | I2 (A)
R1 và R2 |  | 
R1 và R3 |  | 
R2 và R3 |  | 
2. Rút ra kết luận về cường độ dòng điện tại mọi điểm trong đoạn mạch nối tiếp.

## Slide 17
Trả lời
1. Hoàn thành bảng :
Lần đo | Chỉ số của Ampe kế (A) | 
 | I1 (A) | I2 (A)
R1 và R2 | 0,75 | 0,75
R1 và R3 | 0,54 | 0,54
R2 và R3 | 0,46 | 0,46
2. Cường độ dòng điện tại mọi điểm trong đoạn mạch nối tiếp đều như nhau.

## Slide 18
Trong đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc nối tiếp, cường độ dòng điện có giá trị như nhau tại mọi điểm
I = I1 = I2
Tương tự với đoạn mạch gồm nhiều điện trở R1​,R2​,...Rn​
mắc nối tiếp
I = I1 = I2 = .... = In
2. Đặc điểm của đoạn mạch nối tiếp
Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn
U = U1 + U2

## Slide 19
VẬN DỤNG

## Slide 20
Bài tâp 1: Có hai điện trở R1 = 2 Ω, R2 = 3 Ω được mắc nối tiếp. Biết cường độ dòng điện chạy qua điện trở R1 là 1 A. Xác định:
a) Điện trở tương đương của đoạn mạch.
b) Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở.
c) Hiệu điện thế giữa hai đẩu đoạn mạch.
3. Bài tập vận dụng đoạn mạch nối tiếp

## Slide 21
Điện trở tương đương của đoạn mạch là:
Rtđ =R1 + R2 = 2 + 3 = 5 Ω
Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở là:
U1 = I.R1 = 1.2 = 2 V
U2 = I.R2 = 1.3 = 3 V
Bài tập 1
Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là:
U = U1 + U2 = 2 + 3 = 5 V

## Slide 22
Bài tập 2: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về cường độ dòng điện trong đoạn mạch mắc nối tiếp:
A. Trong đoạn mạch mắc nối tiếp, cường độ dòng điện qua vật dẫn sẽ càng nhỏ nếu điện trở vật dẫn đó càng nhỏ.
B. Trong đoạn mạch mắc nối tiếp, cường độ dòng điện qua vật dẫn sẽ càng lớn nếu điện trở vật dẫn đó càng lớn.
C. Các vật dẫn nào mắc nối tiếp với nhau thì cường độ dòng điện chạy qua các vật dẫn là bằng nhau.
D. Trong đoạn mạch mắc nối tiếp, cường độ dòng điện qua các vật dẫn không phụ thuộc vào điện trở các vật dẫn đó.

## Slide 23
Bài tập 3: Trong đoạn mạch mắc nối tiếp, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch
A. Bằng tổng các hiệu điện thế của các điện trở thành phần.
B. Bằng hiệu các hiệu điện thế của các điện trở thành phần.
C. Bằng các hiệu điện thế của các điện trở thành phần .
D. Luôn nhỏ hơn tổng các hiệu điện thế của các điện trở thành phần.

## Slide 24
Bài tập 4: Có ba điện trở R1 = 15Ω, R2 = 25Ω, R3 = 20Ω. Mắc ba điện trở này nối tiếp với nhau rồi đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế U = 90V.
a. Cường độ dòng điện trong mạch có thể nhận giá trị
A. I = 6A. B. I = 1,5A.
C. I = 3,6A. D. I = 4,5A.
b. Để dòng điện trong mạch giảm đi chỉ còn một nửa, người ta mắc nối tiếp thêm vào mạch một điện trở R4. Điện trở R4 có thể nhận giá trị nào trong các giá trị sau đây.
A. R4 = 60Ω B. R4 = 25Ω
C. R4 = 20Ω D. R4 = 15Ω

## Slide 25
Bài tập 5: Cho hai điện trở R1 = 12 Ω và R2 = 18Ω được mắc nối tiếp với nhau.
a. Điện trở tương đương R12 của đoạn mạch đó có thể nhận giá trị nào trong các giá trị sau?
A. R12 = 12 Ω B. R12 = 18Ω
C. R12 = 6Ω D. R12 = 30 Ω
b. Mắc nối tiếp thêm R3 = 20Ω vào đoạn mạch trên, thì điện trở tương đương của đoạn mạch mới là
R123 = 32Ω B. R123 = 38Ω
C. R123 = 26Ω D. R123 = 50 Ω

## Slide 26
Bài tâp 6: Người ta chọn một số điện trở loại 2Ω và 4Ω để nối tiếp thành đoạn mạch có điện trở tổng cộng là 16Ω. Trong các phương án nào sau đây, phương án nào sai?
A. Chỉ dùng 8 điện trở loại 2Ω.
B. Dùng 1 điện trở 4Ω và 6 điện trở 2Ω.
C. Dùng 2 điện trở 4Ω và 2 điện trở 2Ω
D. Chỉ dùng 4 điện trở loại 4Ω

## Slide 27
Bài tập 7. Vì sao khi đóng hoặc mở công tắc điện thì cả hai đèn trong mạch điện ở hình bên dưới cùng sáng hoặc cùng tắt? Nếu một trong hai đèn bị hỏng thì đèn kia còn sáng không?
Mạch điện gồm hai đèn mắc liên tiếp nhau có công tắc điện: a) Đóng, b) Mở

## Slide 28
Bài tập 7. Vì mạch gồm hai đèn mắc nối tiếp. Khi đóng công tắc, mạch kín, dòng điện đi qua cả hai đèn nên hai đèn cùng sáng.
+Khi mở công tắc, mạch hở, dòng điện không đi qua cả hai đèn nên hai đèn đều không sáng.
+Nếu một trong hai đèn bị hỏng thì đèn kia cũng không sáng.
Mạch điện gồm hai đèn mắc liên tiếp nhau có công tắc điện: a) Đóng, b) Mở

## Slide 29
Bài tập 8. Cho đoạn mạch điện AB như hình bên dưới. Biết R1 = 10 Ω, R2 = 15 Ω, UAB = 12 V.
a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch điện AB.
b) Tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở.
A
B
+
-
R1
R2

## Slide 30
Bài tập 8 Lời giải:
a) Điện trở tương đương của đoạn mạch AB là:
Rtđ = R1 + R2 = 10 + 15 = 25 Ω
b) Cường độ dòng điện qua hai điện trở R 1 và R 2 là:
IAB = I1 = I2 = = = 0,48A

## Slide 31
II. ĐOẠN MẠCH SONG SONG

## Slide 32
II. ĐOẠN MẠCH SONG SONG
Là đoạn mạch gồm các thiết bị điện mắc liên tiếp nhau
Sơ đồ mạch điện
A
B
+
-
Đèn 1
Đèn 2
1. Điện trở của đoạn mạch song song

## Slide 33
II. ĐOẠN MẠCH SONG SONG
1. Điện trở đoạn mạch song song
Sơ đồ đoạn mạch song song
+
_
K
R2
R1

## Slide 34
II. ĐOẠN MẠCH SONG SONG
Vẽ sơ đồ một đoạn mạch điện gồm ba điện trở mắc song song.
R1
A
B
+
-
R2
R3
1. Điện trở của đoạn mạch song song

## Slide 35
Trong đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc song song, điện trở tương đương Rtđ
= +
Rtđ =
II. ĐOẠN MẠCH SONG SONG
1. Điện trở của đoạn mạch song song

## Slide 36
Tương tự với đoạn mạch gồm nhiều điện trở R1​,R2​,...Rn​
mắc song song
= + + .... +
II. ĐOẠN MẠCH SONG SONG
1. Điện trở của đoạn mạch song song

## Slide 37
THÍ NGHIỆM 1
Chuẩn Bị
Nguồn điện một chiều 6V
Công tắc, dây nối
R1=10 Ω; R2=6 Ω
3 ampe kế (GHĐ 3A, ĐCNN 0,01 A)
2. Đặc điểm của đoạn mạch song song

## Slide 38
Tiến hành thí nghiệm
Lắp mặch điện như hình
Bật nguồn, đóng công tắc, đọc giá trị cường độ dòng điện chạy trong mạch chính và cường độ dòng điện chạy trong các mạch nhánh ghi vào vở theo mẫu
+
_
K
A2
R2
A3
M
N
A1
Thí nghiệm 1 – Trạm 2: Hoạt động theo nhóm trong thời gian (5p)
Làm thí nghiệm theo các bước sau và ghi kết quả vào phiếu học tập

## Slide 39
Quan sát và trả lời câu hỏi
1. Hoàn thành bảng sau:
Lần đo | Số chỉ | 
 | I1 (A) | I2 (A)
A1 |  | 
A2 |  | 
A3 |  | 
2. So sánh cường độ dòng điện trong mạch chính và tổng cường độ dòng điện trong các mạch nhánh.

## Slide 40
GIẢI
1.
2. Cường độ dòng điện trong mạch chính có giá trị bằng tổng của giá trị của cường độ dòng điện trong các nhánh của ĐOẠN MẠCH SONG SONG.
Lần đo | Số chỉ | 
 | I1 (A) | I2 (A)
A1 | 1= 1,60 A | 1= 1,60 A
A2 | I = 0,60 A | I = 0,60 A
A3 | I2= 1,00 A | I2= 1,00 A

## Slide 41
Trong đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc song song, cường độ dòng điện mạch chính bằng tổng cường độ 2 nhánh
I = I1 + I2
Tương tự với đoạn mạch gồm nhiều điệntrở R1​,R2​,...Rn​
mắc song song
I = I1 + I2 + .... + In
2. Đặc điểm của đoạn mạch song song
Hiệu điện thế giữa hai đầu các điện trở mắc song song bằng nhau và bằng hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch:
U 1 = U 2 = …… = U n = U

## Slide 42
VẬN DỤNG

## Slide 43
Bài 10: Hai điện trở 20 Ω và 40 Ω được mắc song song vào mạch điện có hiệu điện thế là 24 V.
a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch.
b) Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch chính.
3. Vận dụng:

## Slide 44
Điện trở tương đương của đoạn mạch là:
Cường độ dòng điện trong mạch chính là:
I = = = 1,8 ( A)
Rtđ = = = Ω
Bài 9

## Slide 45
Bài 10: Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Trong đoạn mạch mắc song song, cường độ dòng điện qua các vật dẫn là như nhau.
B. Trong đoạn mạch mắc song song, cường độ dòng điện qua các vật dẫn không phụ thuộc vào điện trở các vật dẫn.
C. Trong đoạn mạch mắc song song, cường độ dòng điện trong mạch chính bằng cường độ dòng điện qua các mạch rẽ.
D. Trong đoạn mạch mắc song song, cường độ dòng điện trong mạch chính bằng tổng cường độ dòng điện qua các mạch rẽ.

## Slide 46
Bài 11: Biểu thức nào sau đây xác định điện trở tương đương của đoạn mạch có hai điện trở R 1, R 2 mắc song song?
A. Rtđ =R1 + R2
B. Rtđ =R1.R2
C. Rtđ =
D. Rtđ =

## Slide 47
Bài 12: Hai điện trở R1 và R2 được mắc song song với nhau, trong đó R1 = 6Ω, dòng điện mạch chính có cường độ I = 1,2A và dòng điện đi qua điện trở R2 có cường độ I2 = 0,4A. Tính R2
R 2 = 10 Ω. B. R 2 = 12 Ω.
C. R 2 = 15 Ω. D. R2 = 13 Ω.

## Slide 48
Bài 13: Một đoạn mạch gồm hai điện trở R1 = 6 Ω , R2 = 3 Ω mắc song song với nhau vào hai điểm có hiệu điện thế 6V. Điện trở tương đương và cường độ dòng điện qua mạch chính là:
A. R = 9 Ω , I = 0,6A
B. R = 9 Ω , I = 1A
C. R = 2 Ω , I = 1A
D. R = 2 Ω , I = 3A

## Slide 49
Bài 14: Cho mạch điện gồm ba điện trở R1 = 25Ω; R2 = R3 = 50Ω mắc song song với nhau.
a. Điện trở tương đương của đoạn mạch là
A. Rtđ = 25Ω B. Rtđ = 50 Ω
C. Rtđ = 75Ω D. Rtđ = 12,5Ω
b. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế không đổi bằng 37,5V. Cường độ dòng điện trong mạch chính có thể nhận giá trị nào trong các giá trị sau đây?
A. I = 3A. B. I = 1,5A.
C. I = 0,75A. D. I = 2A= 0,25A.

## Slide 50
Bài 15. Ở mạch điện trong hình bên, nếu một trong hai đèn bị hỏng thì đèn kia còn sáng không?

## Slide 51
Bài 15. Nếu một trong hai đèn bị hỏng thì đèn kia còn sáng.

## Slide 52
Bài 16. Cho đoạn mạch điện AB gồm hai điện trở R1 = 30 Ω và R2 = 20 Ω mắc song song như hình bên dưới. Biết ampe kế A1 chỉ 2 A, ampe kế A2 chỉ 3 A.
a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch điện AB.
b) Xác định số chỉ ampe kế A3.
A
B
+
-
R1
R2

## Slide 53
Bài 16. Lời giải:
a) Điện trở tương đương của đoạn mạch AB là:
Rtđ = = = 12 Ω
b) Cường độ dòng điện qua hai điện trở R1 và R2 là:
IAB = I1 + I2 = 2 + 3 = 5 A

## Slide 54
30
40
20
10
50
60
70
80
QUAY
1
2
3
4
VÒNG QUAY MAY MẮN

## Slide 55
Câu 1. Trong sơ đồ mạch điện sau, sơ đồ nào có các bóng đèn mắc nối tiếp?
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
HẾT GIỜ
A.
B.
C.
D.
Notes: Bấm vào cái cây để quay lại vòng xoay

## Slide 56
Câu 2. Có hai điện trở R1 = 2 Ω, R2 = 4 Ω được mắc nối tiếp. Biết cường độ dòng điện chạy qua điện trở R1 là 1 A. Cường độ dòng điện qua điện trở R2 là
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
HẾT GIỜ
A. 0,5 A.
B. 1 A.
C. 3 A.
D. 2 A.
Notes: Bấm vào cái cây để quay lại vòng xoay

## Slide 57
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
HẾT GIỜ
A. 5 Ω.
B. 1 Ω.
C. 6 Ω.
D. 1,2 Ω.
Câu 3. Có hai điện trở R1 = 2 Ω, R2 = 3 Ω được mắc song song. Điện trở tương đương của đoạn mạch là
Notes: Bấm vào cái cây để quay lại vòng xoay

## Slide 58
Câu 4. Hai điện trở 6 Ω và 9 Ω được mắc song song vào mạch điện có hiệu điện thế là 12 V. Cường độ dòng điện chạy trong mạch chính là
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
HẾT GIỜ
A. 2 A.
B. 1,3 A.
C. 0,8 A.
D. 3,3 A.
Notes: Bấm vào cái cây để quay lại vòng xoay

## Slide 59: Vận dụng (nhiệm vụ về nhà)
Câu 1. Cho mạch điện gồm hai đèn Đ1 và Đ2 mắc nối tiếp với nhau như hình vẽ. Biết đèn 1 có điện trở 12Ω, đèn 2 có điện trở 8Ω.
a) Biết rằng số chỉ của ampe kế A1 là 0,5A. Xác định số chỉ ampe kế A2.
b) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp.

## Slide 60: Vận dụng (nhiệm vụ về nhà)
Câu 2. Xét mạch điện của hệ thống đèn ô tô như hình vẽ sau:
a) Hãy vẽ sơ đồ mạch điện gồm hai bóng đèn, công tắc và nguồn điện của ô tô.
b) Biết rằng mỗi bóng đèn khi sáng có điện trở 14,4Ω, nguồn điện có hiệu điện thế 12V. Tính cường độ dòng điện qua mạch khi cả hai đèn đều sáng.

## Slide 61: Vận dụng (nhiệm vụ về nhà)
Câu 3. Em hãy giải thích vì sao ở mạch điện trong gia đình, khi một dụng cụ điện đột nhiên ngừng hoạt động nhưng các dụng cụ điện khác vẫn tiếp tục hoạt động bình thường?

## Slide 62
CHÂN THÀNH CẢM ƠN
QUÝ THẦY CÔ
VÀ CÁC EM HỌC SINH