## Slide 1
CÔNG NGHỆ 8
CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ
ĐẾN DỰ GIỜ

## Slide 2
KIỂM TRA BÀI CŨ
Nêu ưu nhược điểm của đè sợi đốt
và ứng dụng của chúng trong thực tế
-Ưu điểm: phát ra ánh sáng liên tục không làm hại mắt
- Nhược điểm: Hiệu suất phát quang thấp không tiết kiệm điện năng và thời gian sử dụng ít
- Ngoài các đặc điểm trên: Đèn sợi đốt có cấu tạo đơn giản giá thành rẻ, dễ tháo lắp, dễ sử dụng.
- Ứng dụng: dùng để chiếu sáng những nơi như phòng ngủ, nhà tắm, nhà bếp, bàn làm việc bàn học.
Notes: 2

## Slide 3
Bài 39:
ĐÈN HUỲNH QUANG

## Slide 4
I. ĐÈN HUỲNH QUANG
Cấu tạo đèn huỳnh quang có mấy bộ phận chính?
Điện cực
Lớp bột huỳnh quang
Ống thuỷ tinh
Chân đèn
1/ Cấu tạo
CHỦ ĐỀ: ĐÈN HUỲNH QUANG

## Slide 5: CHỦ ĐỀ: ĐÈN HUỲNH QUANG
0,3 m
0,6 m
1,2 m
1,5 m
2.4 m
* Ống thủy tinh có các loại chiều dài: 0,3m; 0,6m; 1,2m; 1,5m; 2,4m. Mặt trong ống có phủ lớp bột huỳnh quang.
Tác dụng của lớp bột huỳnh quang?
 Phát ra ánh sáng và đổi màu ánh sáng đèn huỳnh quang
Ống thủy tinh có những loại chiều dài nào?

## Slide 6: CHỦ ĐỀ: ĐÈN HUỲNH QUANG
ỐNG THỦY TINH
CHÂN ĐÈN
ĐIỆN CỰC
Là dây vofram dạng lò xo xoắn, tráng 1 lớp bari - oxit

## Slide 7
ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG
I
1
Cấu tạo
2
Nguyên lí làm việc
CHỦ ĐỀ: ĐÈN HUỲNH QUANG

## Slide 8
Hai điện cực
Lớp bột huỳnh quang
* Quan sát và trình bày nguyên lí làm việc của đèn ống huỳnh quang?
Đóng điện
Phóng điện giữa hai điện cực
Tia tử ngoại
Tác động vào lớp bột huỳnh quang
Phát ra ánh sáng

## Slide 9
ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG
I
1
Cấu tạo
2
Nguyên lí làm việc
3
Đặc điểm của đèn ống huỳnh quang
CHỦ ĐỀ: ĐÈN HUỲNH QUANG

## Slide 10
MỒI PHÓNG ĐIỆN
SURE STAR
FS-U
4-80W/200-240V
30-80W/100-110V
WITH CONDENSER
Tắc te (con chuột)
Chấn lưu điện cảm
Chấn lưu điện tử

## Slide 11
Tắc te
TỤ CHỐNG NHIỄU
LƯỠNG KIM
Í
SURE STAR
FS-U
4-80W/200-240V
30-80W/100-110V
WITH CONDENSER
S
Kí hiệu

## Slide 12
Chấn lưu điện cảm
VÍT NỐI DÂY
LÕI THÉP (MẠCH TỪ)
ĐẦU DÂY
CUỘN DÂY
C L
Kí hiệu

## Slide 13
O
A
1
2
3
SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG

## Slide 14
Tìm hiểu sơ đồ mạch điện
a. nối tiếp
b. song song
c. nguồn điện
1. Chấn lưu được mắc ………………với đèn ống huỳnh quang.
2. Tắc te được mắc ………………với đèn ống huỳnh quang.
3. Hai đầu dây ra ngoài của bộ đèn ống huỳnh quang nối vào ……...

## Slide 15
A
O
Tìm hiểu hoạt động của đèn ống huỳnh quang

## Slide 16
A
O
Tìm hiểu hoạt động của đèn ống huỳnh quang

## Slide 17
A
O
Tìm hiểu hoạt động của đèn ống huỳnh quang

## Slide 18
THẢO LUẬN NHÓM
1. Cho biết hiện tượng gì xảy ra ở tắcte khi đóng điện?
2. Hiện tượng gì xảy ra ở đèn ống huỳnh quang sau đó?
3 PHÚT
HẾT GIỜ

## Slide 19
ĐÁP ÁN
1. Cho biết hiện tượng xảy ra ở tắcte khi đóng điện:
- Hiện tượng sáng đỏ trong tắcte.
2. Hiện tượng xảy ra ở đèn ống huỳnh quang sau đó:
- Sau khi tắcte ngừng phóng điện, quan sát thấy đèn phát sáng.

## Slide 20
A
O
Tìm hiểu hoạt động của đèn ống huỳnh quang

## Slide 21
A
O
Tìm hiểu hoạt động của đèn ống huỳnh quang

## Slide 22
A
O
Tìm hiểu hoạt động của đèn ống huỳnh quang

## Slide 23
ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG
I
1
Cấu tạo
2
Nguyên lí làm việc
3
Đặc điểm của đèn ống huỳnh quang
4
Số liệu kĩ thuật
CHỦ ĐỀ: ĐÈN HUỲNH QUANG

## Slide 24
220V- 40W- 1,2m
Điện áp định mức 220V
Công suất định mức 40W
Chiều dài ống 1,2m
Hãy quan sát và cho biết những con số ghi trên bóng đèn có ý nghĩa gì?

## Slide 26
ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG
I
1
Cấu tạo
2
Nguyên lí làm việc
3
Đặc điểm của đèn ống huỳnh quang
4
Số liệu kĩ thuật
5
Sử dụng
CHỦ ĐỀ: ĐÈN HUỲNH QUANG

## Slide 27
Đèn huỳnh quang được sử dụng để chiếu sáng ở đâu?
Chiếu sáng trong nhà
Chiếu sáng trong trường học
Theo em cần phải làm gì để tiết kiệm điện năng khi sử dụng đèn huỳnh quang?
Chiếu sáng trong các nhà máy

## Slide 29
GIỚI THIỆU ĐÈN COMPAC HUỲNH QUANG
II
CHỦ ĐỀ: ĐÈN HUỲNH QUANG
Đuôi đèn
Chấn lưu điện tử
Bóng đèn

## Slide 31
Đ
I
Ệ
N
Ă
N
N
G
L
A
U
B
Ụ
I
A
N
T
O
À
N
I
Đ
Ệ
N
P
H
Ó
N
G
Đ
Ệ
I
N
Đ
Ị
N
H
Ứ
M
C
T
I
Ế
T
K
Ệ
N
I
M
Đ
I
Ệ
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
PLAY
1
Năng lượng của dòng điện được gọi là gì?
2
Để đèn phát sáng tốt, em phải thường xuyên làm gì?
Khi sử dụng hoặc sửa chữa điện, cần phải bảo đảm nguyên tắc nào?
3
4
Khi đóng điện, hiện tượng gì xảy ra giữa hai điện cực của đèn ống huỳnh quang?
5
Đồ dùng điện không được làm việc vượt quá công suất gì?
Ưu điểm nổi bật của đèn huỳnh quang?
6
TRÒ CHƠI Ô CHỮ
Đây là thông điệp gửi đến mỗi chúng ta khi sử dụng điện năng?
SỬ DỤNG ĐIỆN NĂNG HỢP LÍ

## Slide 32
Hướng dẫn CHUẨN BỊ TIẾT SAU
Chuẩn bị chủ đề: Đồ dùng loại điện – nhiệt. Bàn là điện, Bếp điện, Nồi cơm điện