## Slide 1
Tiết 11
Bài 11: Biểu Diễn Ren

## Slide 2
I/ Chi tiết có ren:
Em hãy quan sát hình và nêu tên các chi tiết?
Em hãy cho biết một số đồ vật hoặc chi tiết có Ren thường thấy?
Ghế xoay
Bình mực
Đui đèn
Vít
Bóng đèn
Đai ốc
Bu lông

## Slide 3
Em hãy cho biết ren của đuôi bóng đèn và ren của đui đèn được dùng để làm gì ?
Dùng để ghép nối
Đui đèn
đuôi bóng đèn
Em hãy quan sát hình và trả lời câu hỏi?

## Slide 4
I/ Chi tiết có ren:
Ren dùng để ghép nối các chi tiết hay truyền lực.
Ví dụ: Bulông, đai ốc, phần đầu và thân vỏ bút bi,…
BàI 11: BIỂU DIỄN REN
II/ Quy ước vẽ ren:
1/ Ren ngoài, ren trong:
Vì sao Ren lại được vẽ theo quy ước giống nhau?
Hãy quan sát kỹ hình các chi tiết có ren và trả lời câu hỏi
Em hãy cho biết thế nào là ren ngoài?
Ren ngoài là ren được hình thành ở mặt ngoài của chi tiết.
Em hãy cho biết thế nào là ren trong ?
Ren trong là ren được hình thành ở mặt trong của lỗ .
- Ren ngoài là ren được hình thành ở mặt ngoài của chi tiết.
- Ren trong là ren hình thành ở mặt trong của lỗ.
2/ Quy ước vẽ ren:

## Slide 5
Tên gọi | Nét vẽ | Áp dụng
1. Nét liền đậm |  | Cạnh thấy, đường bao thấy…
2. Nét liền mảnh |  | Đường dóng, đường kích thước, đường gạch gach…
3. Nét đứt |  | Cạnh khuất, đường bao khuất…
4. Nét gạch chấm mảnh |  | Đường tâm, đường trục đối xứng.
Một số loại nét vẽ cơ bản

## Slide 6
Đường kính ngoài
Đường kính trong
Chọn a hoặc b
Hãy quan sát kỹ hình ren trục và giải thích ký hiệu
d, d1 được ghi trong hình?
2/ Quy ước vẽ ren:
a) Ren nhìn thấy

## Slide 7
Đường đỉnh ren được vẽ bằng nét ……………
Đường chân ren được vẽ bằng nét………….
Đường giới hạn ren được vẽ bằng nét……………
Vòng đỉnh ren được vẽ đóng kín bằng nét..............………
Vòng chân ren được vẽ hở bằng nét………………
Liền đậm
Liền mảnh
Liền đậm
Liền đậm
Liền mảnh
Hãy quan sát hình chiếu của ren truc ? Hãy nhận xét về
quy ước vẽ ren ?
2
1
3
4
5

## Slide 8
Hãy quan sát hình cắt và hình chiếu của ren
lỗ, nhận xét về quy ước vẽ ren ?
Đường đỉnh ren được vẽ bằng nét……………
Đường chân ren được vẽ bằng nét……………
Vòng chân ren được vẽ hở bằng nét.................
Liền đậm
Liền mảnh
Liền đậm
Liền đậm
Liền mảnh
Đường giới hạn ren được vẽ bằng nét….........
Vòng đỉnh ren được vẽ đóng kín bằng nét…………..
2
1
3
4
5

## Slide 9
I/ Chi tiết có ren:
Ren dùng để ghép nối các chi tiết và truyền lực.
Ví dụ: Bulông, đai ốc, phần đầu và thân vỏ bút bi,…
II/ Quy ước vẽ ren:
1/ Ren ngoài, ren trong:
- Ren ngoài là ren được hình thành ở mặt ngoài của chi tiết.
- Ren trong là ren hình thành ở mặt trong của lỗ.
2/ Quy ước vẽ ren:
- Đường đỉnh ren, đường giới hạn ren và vòng đỉnh ren được vẽ bằng nét liền đậm.
a) Ren nhìn thấy
- Đường chân ren và vòng chân ren được vẽ bằng nét liền mảnh, vòng chân ren chỉ vẽ hở ¾ vòng
b) Ren bị che khuất

## Slide 10
- Đường đỉnh ren, chân ren, giới hạn ren được vẽ bằng nét..............ở
đứt
đứng
hình chiếu.............
Quan sát hình chiếu của ren khuất hãy nhận xét về quy
ước vẽ ren

## Slide 11
I/ Chi tiết có ren:
Ren dùng để ghép nối các chi tiết và truyền lực.
Ví dụ: Bulông, đai ốc, phần đầu và thân vỏ bút bi,…
II/ Quy ước vẽ ren:
1/ Ren ngoài, ren trong:
- Ren ngoài là ren được hình thành ở mặt ngoài của chi tiết.
- Ren trong là ren hình thành ở mặt trong của lỗ.
2/ Quy ước vẽ ren:
- Đường đỉnh ren, đường giới hạn ren và vòng đỉnh ren được vẽ bằng nét liền đậm
a) Ren nhìn thấy
-Đường chân ren và vòng chân renđược vẽ bằng nét liền mảnh vòng chân ren chỉ vẽ ¾ vòng
-Đường đỉnh ren, chân ren, giới hạn ren được vẽ bằng nét đứt.
b) Ren bị che khuất

## Slide 12
- Học sinh xem trước bài 13 - Bản vẽ lắp.
- Trả lời câu hỏi và làm bài tập cuối bài.
Công việc về nhà