## Slide 1
ĐO NHIỆT ĐỘ

## Slide 2
Có 3 bình đựng nước a, b, c; cho thêm nước đá vào bình a để có nước lạnh và cho thêm nước nóng vào bình c để có nước ấm.
a) Nhúng ngón trỏ tay trái vào bình a, ngón trỏ phải vào bình c. Các ngón tay có cảm giác thế nào?
b) Sau 1 phút, rút cả 2 ngón tay ra rồi cùng nhúng vào bình b. Các ngón tay có cảm giác như thế nào? Từ thí nghiệm này có thể rút ra kết luận gì?
Ngón tay trái có cảm giác lạnh.
Ngón tay phải có cảm giác ấm
nước lạnh
nước ấm
a
c
b
nước lạnh
nước ấm
a
c
b
Ngón tay trái có cảm giác ấm lên
Ngón tay phải có cảm giác lạnh đi
Nhận xét: Cảm giác của tay không xác định được chính xác nhiệt độ của vật.
  Đặt vấn đề

## Slide 3: NHIỆT ĐỘ VÀ NHIỆT KẾ
Nhiệm vụ 1:
1. Nhiệt kế dùng để làm gì?
2. Kể tên một số loại nhiệt kế.
3. Nêu cấu tạo của nhiệt kế và công dụng của từng loại nhiệt kế.
4. Nêu nguyên tắc hoạt động nhiệt kế.
Thảo luận nhóm 4 hoàn thiện
phiếu học tập số 1 trong 3 phút

## Slide 4
I. Nhiệt độ nóng và lạnh
Nhiệt kế dùng để đo nhiệt độ của vật.

## Slide 5
Nhiệt kế y tế thuỷ ngân
Nhiệt kế y tế điện tử
Nhiệt kế rượu
Nhiệt kế kim loại
Nhiệt kế thuỷ ngân
Nhiệt kế màu

## Slide 6
10
0
10
90
20
30
40
50
60
70
80
100
110
Anders Celsius
(1701-1744)
100oC
0oC
*Trong nhiệt giai Celsius nhiệt độ nước đá đang tan là 0oC. Nhiệt độ của hơi nước đang sôi là 100oC
II. Thang nhiệt độ Xen - xi - ơt

## Slide 7
Nhiệt kế
Y tế
Nhiệt kế
thuỷ ngân
Nhiệt kế rượu
III. Nhiệt kế
Thang chia độ
Bầu đựng chất lỏng
Vỏ nhiệt kế

## Slide 8: Bảng kết luận
Loại nhiệt kế | GHĐ | ĐCNN | CÔNG DỤNG
NHIỆT KẾ THỦY NGÂN | Từ…………… Đến………….. |  | 
NHIỆT KẾ Y TẾ | Từ…………… Đến………….. |  | 
NHIỆT KẾ RƯỢU | Từ………….. Đến………… |  | 
- 300C
1300C
350C
420C
- 200C
500C
10C
0,10C
20C
Đo nhiệt độ trong các thí nghiệm
Đo nhiệt độ cơ thể
Đo nhiệt độ khí quyển

## Slide 9
Nhiệt kế hoạt động dựa trên hiện tượng dãn nở vì nhiệt của các chất (chủ yếu là sự nở vì nhiệt của chất lỏng).

## Slide 10: Cấu tạo của nhiệt kế y tế thuỷ ngân có đặc điểm gì? Cấu tạo như vậy có tác dụng gì?
Phần ống quản gần bầu có 1 chỗ thắt
0 C
35
36
37
38
39
40
41
42
Chỗ thắt này có tác dụng ngăn không cho thủy ngân tụt xuống khi đưa nhiệt kế ra khỏi cơ thể

## Slide 11: IV. ĐO NHIỆT ĐỘ CƠ THỂ
Nhiệm vụ 3:
Cá nhân trả lời các câu hỏi H1,
H2, H3, H4 trong phiếu học tập số 3.
2. Hoạt động nhóm 4 trả lời câu hỏi 1 trong phiếu học tập số 4.
Thời gian: 3 phút

## Slide 12
CÁC BƯỚC ĐO NHIỆT ĐỘ BẰNG NHIỆT KẾ
Ước lượng nhiệt độ của vật cần đo.
Lựa chọn nhiệt kế đo phù hợp.
Hiệu chỉnh nhiệt kế đúng cách trước khi đo.
Thực hiện đo nhiệt độ bằng nhiệt kế.
Đọc và ghi kết quả đúng cách, theo vạch chia gần nhất và theo ĐCNN.

## Slide 13
THỰC HÀNH ĐO NHIỆT ĐỘ
Nhiệm vụ 4:
Sử dụng nhiệt kế y tế (thuỷ ngân, điện tử) để đo nhiệt độ của các thành viên trong nhóm và ghi kết quả vào bảng báo cáo.
Từ bảng kết quả rút ra nhận xét.
Hoàn thiện phiếu học tập số 4
trong 5 phút

## Slide 14
CỦNG CỐ
Thời gian: 5 phút
Hình thức: HS làm việc cá nhân
Nhiệm vụ:
- Viết 3 nội dung mà em ấn tượng nhất trong giờ học.
- Hệ thống lại kiến thức bài học bằng sơ đồ tư duy.

## Slide 15
NHIỆM VỤ VỀ NHÀ
Hình thức: HS làm việc cá nhân
Nhiệm vụ: Chế tạo nhiệt kế đơn giảng đo nhiệt độ môi trường.
(Quay video gửi lên nhóm lớp)